起重吊装作业人员岗前安全技术培训试题

              - 姓名

              - 单位

得分

        - 一、填空题

            - 计 30 空

          - 每空 1 分

              - 1、 《安全生产法》第三条规定

            - 安全生产管理

            - 坚持安全第一

              - 预防为主的方针。2007 年国家两会又将这八字更改为十二个字的安全生产方针

            - 安全第一

预防为主、 。

              - 2、 《安全生产法》第十三条规定

            - 国家实行生产安全责任追究制度

            - 依照本法和有关法律法规

追究生产安全事故 人员的法律责任。

3、国家将今年的安全生产管理定为 年。

              - 4、 《安全生产法》第二十一条规定

            - 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训

            - 保证从业人员 必要的安全生产知识

            - 熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

            - 掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训的从业人员

上岗作业。 。

              - 5、安全生产管理中的“三违行为”是指

            - 违章

            - 违章

违反劳动纪律。

              - 6、作业过程中要求我们做到“三不伤害”是指

            - 不伤害

            - 不伤害

不被他人伤害。

            - 7、 当发现起重吊装作业中出现危及人身安全的隐患时

            - 我们有权 作业

            - 并且及时向 报告

要求在 隐患后再恢复作业。

            - 8、起重吊装作业中的高处作业必须系好

在检查高处作业场所没有安全隐患时 开展作业。

            - 9、起重吊装作业需要有人指挥吊机

            - 必须由 人进行指挥

            - 避免 人指挥

造成吊车司机无法操作。

              - 10、起重作业“十不吊”

          - 1

            - 重物重量不明

                - 视线 不吊

          - 2

                - 指挥信号 或 指挥不吊

          - 3

                - 重物的棱角处与千斤绳不加 防护不吊

          - 4

            - 重物埋置在地下

                - 不明不吊

          - 5

                - 重物 拉 吊或超负荷不吊

          - 6

                - 吊具、索吊不符合吊重或存在 不吊

          - 7

                - 工件捆绑、吊挂不 不吊

          - 8

                - 重物上有 物或站人不吊

          - 9

            - 机械 装置失灵

                - 或吊索已达到报废标准不吊

          - 10

遇有 级以上大风、大雾、大雨、雷雨等恶劣气候不吊。

        - 二、判断题

            - 共 15 题

            - 每题 1 分

            - 请在对的题后打√

          - 错的题后打×

            - 1、 《安全生产法》虽然规定了我们应参加培训和学习

            - 我已干了很多年都没有出事故

        - 所以我没有必要再参加学习。

            - 2、 工作累了

        - 不要在休息时将安全帽当板凳坐。

            - 3、当发现有人触电

        - 我们应当立即让触电者脱离电源。

            - 4、起重吊装作业需要与吊机打交道

            - 吊机好开

        - 有证无证是应付上级检查的。

            - 5、采用 6×37+1 的钢丝绳

            - 当发现在一个捻距内断丝达 11 丝以上时

        - 该钢丝绳应当作报废处理。

            - 6、用龙门吊机拆梁体模板时

            - 在司机看不见信号指挥人员时

        - 用劲叫喊指挥司机操作就行了。

        - 7、轨道在坡度达到1% 时吊机、架桥机仍然能正常工作 。

            - 8、无论龙门吊机、架桥机在行车时

        - 一定要注意电缆情况。

            - 9、起重吊装作业时

            - 要设立警戒范围

            - 并且在每道口要派专人看守

        - 防止无关人员入内造成意外。

            - 10、起吊用的千斤绳规定安全系数不得小于 6

            - 没有领导在时超一点没关系

        - 反正没人知道。

            - 11、起重吊装作业时使用的钢丝绳被拉断

            - 虽然未伤人

        - 但应当列为事故处理。

            - 12、上班时吊车司机未到岗

            - 为了抢时间

            - 随便找个会开吊车的人先开动一下吊机

        - 先干活再讲。

            - 13、每天上班作业前

            - 应当对作业场所进行检查

            - 发现隐患和问题

            - 必须及时排除后

        - 方可开展作业。

            - 14、在起重吊装作业时

            - 每个人都应当明确自己的职责

            - 要求做到责任落实到人

        - 才能保证安全生产。

            - 15、按章操作成本大

            - 又麻烦

            - 只要能完成任务

            - 不出事故

        - 爱咋干就咋干。

三、问答题(共 11 题,每题 5 分)

              - 1、名词解释

什么叫做安全?

                  - 2、为什么说搞好安全生产是我们每个人的事

            - 3、进入岗位前

应作哪些检查?

            - 4、当发生人身伤害事故时

应当怎么办?

            - 5、当发现危及人身安全的重大隐患时

我们应当怎么办?

6、为什么要在起重吊装作业场所设置警戒范围?

7、钢丝绳的一个捻距是怎样确定的?

8、用经验公式计算φ 22 钢丝绳的安全拉力是多少公斤?

            - 9、一个水箱 11 吨

            - 内装 5 吨重的水

            - 请问用四点起吊

            - 应当用多大的千斤绳

                  - 用多大的卡环

            - 10、钢丝绳直径是 25.5mm

                  - 请问应当采用多大直径的滑轮做滑轮组

            - 11、请你读一读

                  - 你打算怎样在绕城高速公路建设中从事安全生产