建筑施工现场高处坠落事故预防措施

近日，江苏常州某配件公司内，发生一起意外事故，两名建筑工人在为该企业搭建仓库的过程中，不慎从钢梁上坠落，其中一名工人当场死亡，另一名工人受重伤。高处坠落事故近年来成为建筑行业安全的头号“杀手”，发生频率高、危害性大。高处坠落事故多发生于哪些地方?如何防范?

一、洞口坠落

(一)事故原因

1.洞口处操作不当，身体失衡。

2.走动时不小心身落洞口。

3.坐或躺在洞口边缘休息，不慎落入洞口。

4.在洞口旁嬉戏打闹，不慎落入洞口，引发危险。

5.洞口周边没有安全防护设施。

6.未对安全防护设施进行定期检查。

7.没有醒目的警示标志。

(二)预防措施

1.预留洞口、通道口、电梯井口、楼道口等都必须有牢固、有效的安全防护设施，如盖板、围栏、安全防护栏、安全网等，对破坏防护设施的人员进行处罚。

2.禁止在洞口嬉戏打闹，或侥幸跨越洞口及从洞口盖板上行走。

3.在洞口操作要小心，提高注意力，不要背朝洞口。

4.洞口安全防护设施如有损坏，必须及时修理。

5.洞口安全防护设施严禁擅自移动或拆除。

6.洞口必须挂设醒目的警示标志。

二、临边坠落

(一)事故原因

1.楼层周边、阳台周边、转料平台周边、楼道周边无防护，没有安装安全防护栏或防护栏不合格，作业人员不慎坠落。

2.作业人员违章作业，在周边嬉戏，不慎坠落。

3.防护栏损坏后没有及时修理，导致人员坠落。

4.作业难度大，没按规范要求施工。

(二)预防措施

1.做好安全防护，搭设安全防护栏，高层装设踢脚板，最好拉设安全防护网，并经过验收。

2.作业人员严格按照安全操作规程作业，杜绝作业过程中嬉戏。

3.定时检查楼层临边防护栏，并对无故损坏、偷盗安全防护设施的有关人员给予重罚。

4.杜绝作业人员打架，否则给予警告、批评或重罚。

5.当作业难度大、作业困难时，安全防护一定要到位。

6.作业人员应按要求严格配戴安全防护用品，如安全带、安全帽等，严防高空坠落。

三、悬空高处作业坠落

(一)事故原因

1.立足面狭小，作业用力过猛，身体失衡。

2.脚底打滑或不慎踩空。

3.身体不适，状态不佳。

4.没有系安全带或安全带使用方法不正确。

5.安全带挂钩不牢固。

(二)预防措施

1.尽量利用脚手架等安全设施，避免或减少悬空高处作业。

2.操作人员要加倍小心，避免用力过猛。

3.作业人员必须穿软底防滑鞋。

4.疲劳过度、精神不振时，不宜作业。

5.作业人员要正确使用安全带。

四、拆除工作中坠落

(一)事故原因

1.站在不稳定部件上从事拆除等工作。

2.拆除脚手架、井架、龙门架等没有系安全带。

3.拆除井架、龙门架没有预先拴好临时缆风绳。

4.楼板架上堆放的材料超载，压断楼板。

(二)预防措施

1.从事拆除工作的人员应站在稳定牢固的部件上。

2.拆除脚手架、井架时，应按规定系好安全带。

3.拆除井架、龙门架应按规定拴好临时缆风绳。

4.必须严格执行安全操作规程，操作时避免用力过猛。

5.楼板、脚手架上不要堆放大量拆除下来的材料，避免超载作业。

五、登高过程中坠落

(一)事故原因

1.没有安全登高设施。

2.登高设施损坏，没有对现有登高设施定期开展安全检查，电梯安全保险装置不齐全。

3.翻爬脚手架、井架、龙门架或乘坐非载人运输设备。

(二)预防措施

1.一定要有安全登高设施并要合理布置。

2.乘人电梯安全保险装置要齐全有效。

3.严禁翻爬脚手架、井架、龙门架或乘坐非载人运输设备。

六、梯子上作业坠落

(一)事故原因

1.梯子超载断裂。

2.梯脚无防滑措施，使用时滑倒或垫高使用。

3.梯子没有靠稳或斜度大。

4.在梯子上作业方法不当。

(二)预防措施

1.使用梯子前要进行安全检查。

2.不得两人在同一梯子上作业或悬挂重物。

3.梯脚要有防滑措施。

4.梯子不得垫高使用。

5.梯脚要牢固，梯子与墙面夹角不得大于60度。

七、脚手架坠落

(一)事故原因

1.脚踩探头板。

2.走动时踩空、绊倒或跌倒。

3.弯腰、转身时不慎身体失衡。

4.坐在栏杆上作业或在脚手架上休息嬉闹。

5.脚手板没有满铺或铺设不稳。

6.没有防护栏或防护栏已经损坏。

7.脚手架离墙面距离超过20厘米，没有防护措施。

8.脚手架超载损坏。

(二)预防措施

1.实行脚手架搭设验收和安全检查制度。

2.对职工进行脚手架安全操作和纪律教育。

3.脚手板要平稳，不得有探头板。

4.要设置牢固的防护栏。

5.脚手架与墙面的距离大于20厘米时，每一步架要至少铺设一层防护层。

八、转料平台上坠落

(一)事故原因

1.转料平台搭设不符合规范，搭设材料不合格，导致平台倒塌，人员坠落。

2.转料平台临边无防护，没有用1.2米高的安全防护栏及安全防护网做防护，容易导致人员坠落。

3.没有安装照明装置，晚上作业时不小心从高空坠落。

4.在转料平台上打架或嬉戏，不小心坠落。

(二)预防措施

1.转料平台搭设要符合规范，确保搭设材料合格。

2.转料平台临边要设置1.2米高的安全防护栏或安全防护网做防护。

3.要安装照明装置，工人晚上作业时要加倍小心。(