特种设备检验周期知识培训

什么是特种设备？

◆特种设备是涉及生命安全、危险性较大的设备和设施的总称。

两个基本特征：一是涉及生命安全；二是危险性较大。

国际上称之为“具有潜在危险的设备”、“危险性设备”、“特定危险设备”。

◆纳入国家监察范围的原则：一是造成群体伤害；二是造成他人伤害；三是产生较大社会影响。

纳入我国安全监察的特种设备有8种：

承压类设备3种，即锅炉、压力容器、压力管道。

机电类设备5种，即电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、场（厂）内机动车辆。

为何对其进行安全监察？

锅炉、压力容器、压力管道是生产和生活中广泛使用的，具有爆炸危险性的特种设备。

电梯、起重机械、客运索道、游乐设施、场（厂）内机动车辆作为载人的特种设备，一旦运转失灵，往往会造成人身伤害事故，后果不堪设想。

有哪些监察制度？

特种设备的设计、制造、安装、维修、改造，必须按照《特种设备安全监察条例》实施，并依法取得许可证后，方可从事相关业务。

特种设备在投入使用前或投入使用后30日内，使用单位应向安全监督管理部门登记。登记标志应置于该设备的显著位置。

特种设备使用单位应按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

特种设备必须定期检验，使用未经定期检验或检验不合格的特种设备，处2万元以下罚款。使用未经定期检验或检验不合格的压力容器盛装危化品的处2万元以上、20万元以下罚款。

特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置必须按照相关要求，定期进行检验。

特种设备作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种作业人员证书后，方可从事相应作业或者管理工作。

特种设备检验周期

锅炉

外部检验：每年检验一次。

内部检验：每2年检验一次。

水压试验：每6年检验一次。

压力容器

汽车罐车、铁路罐车、罐式集装箱

年度检验：每年至少检验一次。

全面检验：安全状况等级为1级、2级的，汽车罐车每5年至少检验一次，铁路罐车每4年至少检验一次，罐式集装箱每5年至少检验一次；安全状况等级为3级的，汽车罐车每3年至少检验一次，铁路罐车每2年至少检验一次，罐式集装箱每2.5年至少检验一次。

耐压试验：每6年检验一次。

气瓶

盛装腐蚀性气体的气瓶，每2年检验一次。

盛装一般气体的气瓶，每3年检验一次。

盛装惰性气体的气瓶，每5年检验一次。

液化石油气钢瓶，按国家标准进行检验。在用的YSP-15型、YSP-10型、YSP-5.0型、 YSP-2.0型、 YSP-0.5型钢瓶，自制造日期起，第一次至第三次的检验周期均为4年，第四次的检验周期为3年；YSP-50型钢瓶，每3年检验一次。

车用液化石油气钢瓶每5年检验一次。

压力管道

长输管道

年度检验：每年至少检验一次，进行全面检验的年度可不进行年度检验。

全面检验：新建管道一般于投用后3年内进行首次全面检验。

公用管道

年度检验：每年至少检验一次，进行全面检验的年度可不进行年度检验。

全面检验：GB1-Ⅲ级次高压燃气管道全面检验周期一般不超过8年，GB1-Ⅳ级次高压燃气管道、中压燃气管道、GB2级管道全面检验周期一般不超过12年，以PE管或铸铁为管道材料的管道全面检验周期不超过15年。

工业管道

全面检验：安全状况等级为1级和2级的，检验周期一般不超过6年；安全状况等级为3级的，检验周期一般不超过3年；安全状况等级为4级的，应判废。

GC1、GC2级压力管道的全面检验周期一般不超过6年；按照基于风险检验（RBI）的结果确定的检验周期，一般不超过9年；GC3级管道的全面检验周期一般不超过9年。

起重机械

轻小型起重设备、桥式起重机、门式起重机、门座起重机、缆索起重机、桅杆起重机、铁路起重机、旋臂起重机、机械式停车设备每2年检验一次，其中吊运熔融金属和炽热金属的起重机每年检验一次；塔式起重机、升降机、流动式起重机每年检验一次。

在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查。

客运索道

客运架空索道

年度检验每年一次，全面检验3年一次。

客运拖牵索道

每年进行一次定期检验。

客运缆车

每年进行一次年度检验，每3年进行一次全面检验。

安全附件

固定式压力容器用安全阀

安全阀一般每年至少校验一次。对于弹簧直接截荷式安全阀，在满足相应的条件后，校验周期可延长为3年或5年。

工业管道用安全阀

每年至少校验一次，特殊情况按相应的技术规范规定执行。

对于弹簧直接载荷式安全阀，在满足相应的条件后，校验周期最多可以延长为3年。

锅炉用安全阀

锅炉用安全阀每年至少校验一次，安全阀的校验一般在锅炉运行状态下进行。

压力表

每年至少校验一次。

爆破片

每年至少校验一次。