2004年注册安全工程师考试试题__安全生产技术

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.生产过程中产生的静电电压的最高值能达到（ ）以上。
A.数十伏 B.数百伏 C.数千伏 D.数万伏
2.电气设备的避雷器是防止（ ）危险的防雷装置。
A.直击雷 B.静电感应雷 C.电磁感应雷 D.雷电波入侵
3.有相同的电流强度条件下，就致人死亡的可能性大小而言，最危险的电流是（ ）。
A.工频电流 B.高频电流 C.直流电流 D.冲击电流
4.辐射对人体危害很大，其中（ ）属电离辐射。
A.X光 B.紫外 C.红外 D.射频
5.变电所必须有一个完整的接地系统，其接地电阻应符合不同用途、不同电压的电气设备接地要求的（ ）。
A.最大值 B.最小值 C.平均值 D.任意值
6.机械的设计者在设计阶段采取措施来消除机械危险的安全设计称为（ ）。
A.基本安全设计 B.本质安全设计 C.自动安全装置设计 D.控制安全装置设计
7.最容易引发电网污闪事故的天气条件是（ ）。
A.大雨 B.大风 C.大雾 D.高温
8.在电缆上进行防火涂料施工时必须隔离火源，每隔8小时涂刷一次，防火涂料涂刷总量一般达到（ ）g/平方米即可。
A.100～200 B.200～300 C.400～500 D.500～600
9.建筑物火灾报警控制器中，一个区域火灾报警控制器用于监控（ ）个防火分区。
A.4 B.3 C.2 D.1
10.火灾烟气是一种混合物，包括可燃物热解和燃烧产生的气相产物，如未燃燃气、水蒸气、CO2、（ ）及其他有毒或有腐蚀性的气体。
A.水 B.CO C.N2 D.臭氧
11.火灾报警器将表征火灾的物理量转换为（ ）信号，然后输送到自动报警控制装置。
A.光 B.电 C.磁 D.压力
12.泡沫灭火器（ ），是常用的灭火器。
A.仅适用于扑灭木材、棉麻等固体物质类火灾 
B.仅适用于扑灭石油等液体类火灾
C.适用于扑灭木材、棉麻等固体物质类和石油等液体类火灾 
D.不适用于扑灭木材、棉麻等固体物质类和石油等液体类火灾
13.按照标准《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12464-1990）的规定，危险货物包装分为三类，当（ ）时应采用第Ⅱ类包装。
A.货物具有较大危险性、包装强度要求高 B.货物具有较大危险性、包装强度要求较高
C.货物具有中等危险性、包装强度要求高 D.货物具有中等危险性、包装强度要求较高
14.石油化工装置停车检修时，停车后的安全处理的主要步骤依次为（ ）。
A.吹扫、置换、隔绝、清洗 B.隔绝、置换、吹扫、清洗
C.隔绝、吹扫、置换、清洗 D.置换、吹扫、隔绝、清洗
15.在石油、化工生产过程中，设备检修时，设备内作业应办理设备内安全作业证，严格履行审批手续。下列有关设备内作业的描述正确的是（ ）。
A.进入地坑作业不属设备内作业 
B.在设备内作业至少每隔3小时分析一次设备内的毒气浓度
C.在潮湿容器、狭小容器内作业时，设备内照明电压为36V
D.检修作业因意外情况撤出人员，需要再次进入现场时，必须重新审批
16.对液体可燃物起始燃烧过程的描述正确的是（ ）。
A.着火--燃烧--气化 B.燃烧--气化--着火 C.气化--燃烧--着火 D.气化--着火--燃烧
17.火炸药爆炸通常伴随发热、发光、压力上升等现象，此间产生的（ ）具有很强的破坏作用。
A.火光 B.烟尘 C.温度 D.冲击波
18.按照《特种设备安全监察条例》的规定，电梯应至少每15日进行一次（ ）。
A.载荷试验 B.清洁、润滑、调整和检查 C.型式试验 D.定期监督检验
19.按照《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备安全技术档案包括（ ）。
A.安全附件的设计文件 B.特种设备日常使用状况记录 
C.特种设备操作人员的工作业绩档案 D.特种设备操作人员考核档案
20.压力容器气密试验又称为致密性试验或泄漏试验，对（ ）介质的压力容器，必须进行气密试验。
A.高温 B.高压 C.毒性强度为高度危害 D.腐蚀
21.在特种设备无损检测方法中，（ ）对埋藏的气孔、夹渣等体积型缺陷检出率高。
A.超声波检测 B.射线检测 C.磁粉检测 D.渗透检测
22.标准《气瓶颜色标志》（GB7144）对气瓶的颜色、字样和色环做了严格的规定，氯气瓶的颜色一般为（ ）色。
A天蓝 B.黄 C.黑色 D.草绿
23.特种设备生产、使用单位的（ ）应对本单位特种设备的安全全面负责。
A.主要负责人 B.安全管理人员 C.操作人员 D.检修人员
24.能被吸入人体肺部并滞留于肺泡区的浮游粉尘称为呼吸性粉尘，根据BMRC曲线，其空气动力直径临界值为（ ）μm。
A.100 B.0.5 C.60 D.7.07
25.伤亡事故统计指标包括伤亡事故频率指标和事故严重率指标。下列选项中不属于伤亡事故频率指标的是（ ）。
A.千人死亡率 B.千人重伤率 C.伤害频率 D.按产品产量计算的死亡率
26.负责航空器驾驶，并对保证飞机和旅客生命、财产安全负有法律责任的人员是飞行机组中的（ ）。
A.领航员 B.通信员 C.机械工程师 D.机长
27.造成井巷通风阻力增加的因素是（ ）。
A.扩大巷道断面 B.开掘并联风路 C.减小风路长度 D.在主要风道内堆放坑木
28.通常把没有造成人员伤亡和没有经济损失的事故称为（ ）。
A.一般事故 B.未遂事故 C.轻微事故 D.非责任事故
29.电气化铁路接触网带电部分至固定接地物的距离不得小于（ ）mm。
A.200 B.300 C.400 D.500
30.在船舶长时间航行中，能引起船舱内缺氧的货物有（ ）。
A.非金属矿物 B.水泥 C.木材 D.砂石
31.我国铁路运用机车分为（ ）、内燃机车、蒸汽机车。
A.电力机车 B.燃气轮机车 C.动车组 D.核动力机车
32.飞行记录器包括（ ）设备。
A.数据记录和语音记录 B.数据记录与图像记录
C.图像记录与语音记录 D.数据记录、语音记录和图像记录
33.用多个千斤顶联合顶升混凝土构件时，除应设置（ ）外，每个千斤顶的起重能力不能小于计算荷载的1.2倍。
A.同步升降装置 B.横向装置 C.顶升装置 D.拉结装置
34.在使用电平刨（平面刨）时，必须装设灵敏可靠的（ ）装置。
A.护手 B.气动 C.搬把 D.联动
35.在建筑施工中，高处作业基本分为三大类，即洞口作业、临边作业和（ ）。
A.独立悬空作业 B.浇注混凝土作业 C.砌筑砖墙作业 D.抹灰作业
36.气割时，因氧气射流的喷射，使（ ）四外飞溅，易造成灼烫事故。
A.铁化成熔渣 B.混合气流 C.燃烧的气体 D.乙炔气体
37.当拆除建筑物的一部分时，与之相关联的其他部位，应采用（ ）措施，防止坍塌。
A.临时加固稳定 B.警示牌示警 C.围栏围护 D.专人监护
38.使用钢筋切断机时，手与切刀之间的距离应大于（ ）cm，才能满足安全距离的要求。
A.8 B.10 C.12 D.15
39.电力生产最常见的人身伤害事故是（ ）。
A.触电 B.高处坠落 C.机械伤害 D.灼烫伤
40.在发电厂及变电所的电气设备和相关场地上工作，应由（ ）负责实施施工现场安全措施。
A.本单位负责人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.安全监护人
41.在电力生产事故中，对社会危害最大的事故是（ ）。
A.配电设施损坏事故 B.重大设备事故 C.电网大面积停电事故 D.输电设施损坏事故
42.作业现场危险点控制的主要内容包括（ ）。
A.人、机、环境安全措施和管理制度 B.分析各类危险因素及其原因
C.辨识危险源 D.找出设备缺陷、事故隐患
43.电气设备停电检修，必须把（ ）的电源完全断开。
A.高压侧 B.低压侧 C.交流侧 D.各方面
44.为了防止误登室外带电设备，应设置（ ）的临时检修围栏。
A.半封闭 B.全封闭 C.敞开式 D.其他
45.炼铁生产过程中主要的危险因素有铁水喷溅爆炸、煤气燃烧爆炸、（ ）等。
A.铁矿石爆炸 B.焦炭爆炸 C.爆粉爆炸 D.石灰石爆炸
46.轧钢生产过程中的主要事故类别有机械伤害、物体打击、起重伤害、（ ）等。
A.灼烫 B.冒顶 C.淹溺 D.铁水喷溅爆炸
47.在有色金属湿法冶炼生产过程中，不常见的危险有害因素是（ ）。
A.易燃易爆气体 B.中毒 C.氧枪回火 D.高处作业
48.冶金生产过程中既有有毒有害、易燃易爆危险，又有（ ）的危险。
A.高热能、低势能 B.高热能、高势能 C.低热能、高势能 D.低热能、低势能
49.在煤气危险区域，进入容器作业时，应首先检查空气中的（ ）浓度；作业时，除保持通风良好外，还要求容器外有专人进行监护。
A.氧气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.二氧化硫
50.当1千克水完全变成蒸汽后，在标准状况下其体积要增大约（ ）倍，因此蒸汽物理爆炸的破坏力也很大。
A.500 B.10000 C.100 D.1500
二、多项选择题（共15题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.锅炉安全附件包括（ ）。
A.安全阀 B.水位表 C.压力表 D.电表 E.温度测量装置
52.燃烧必须有几个条件，这几个条件缺任何一个，燃烧都不能发生，因此将它们称为燃烧要素。燃烧要素为（ ）。
A.温度 B.助燃剂 C.可燃物 D.引火源 E.压力
53.《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品经营单位必须具备的条件有（ ）。
A.主管人员和业务人员取得上岗资格 B.建立职业安全健康管理体系
C.建立事故应急救援预案 D.建立质量管理体系 E.建立环境管理体系
54.可燃气体遇火源被点燃后，如发生局部紊流，火焰之间相互作用会加速燃烧速率，结果火焰传播速度加快形成蒸气云爆炸。一般发生蒸气云爆炸得条件有（ ）。
A.适当得温度和压力 B.风速大于3级 C.云团边缘得蒸气高于爆炸上限
D.扩散并形成达到爆炸浓度的、足够大的云团 E.泄漏物质具有强烈的氧化性
55.《特种设备安全监察条例》规定，（ ）等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应当设置特种设备安全管理机构或配备专职的安全管理人员。
A.电梯 B.客运索道 C.大型游乐设施 D.气瓶 E.机动车辆
56.特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的（ ）。
A.锅炉和压力容器 B.压力管道 C.电梯和起重机械 D.大型货车 E.大型游乐设施和客运索道
57.矿井通风机的类型按其服务范围可分为（ ）。
A.主要通风机 B.轴流式通风机 C.辅助通风机 D.局部通风机 E.离心式通风机
58.根据引燃源的不同，煤矿矿井火灾可分为（ ）。
A.内因火灾 B.人为火灾 C.再生火灾 D.原生火灾 E.外因火灾
59.铁路营业线上作业人员机车车辆撞、轧、挤、压惯性伤害事故的主要原因是（ ）。
A.违章抢道 B.违章跳车、爬车 C.列车开来时，下道不及时 D.线上作业不设防护
E.作业时未按规定穿防护服
60.机动车辆发生碰撞时，为了防止和减轻车内乘员的伤害，采取的主要保护装置有（ ）。
A.安全带 B.头盔 C.安全气囊 D.安全转向柱管 E.手套
61.建筑施工中用于垂直运输的龙门架（井字架）物料提升机，除应有吊篮安全门、楼层口停靠栏杆、上料口防护棚、通讯装置以外，还应设置（ ）等安全防护装置。
A.停靠装置 B.超高限位装置 C.下极限限位装置 D.超载限位器 E.支撑杆保险装置
62.建筑施工中所说的“四口”是指（ ）。
A.预留洞口 B.通道口 C.电梯井口 D.楼梯口 E.阳台口
63.在化工生产过程中，造成可燃气体、易燃液体等泄漏的主要原因是（ ）。
A.设备、容器和管道本身存在裂缝或缺陷 B.低温低压 C.操作不当 D.容器体积大 E.高温危害
64.轧钢生产过程中存在的主要危险源有（ ）。
A.高温加热设备 B.氧枪中的氧气 C.铁水和熔渣 D.有毒有害气体 E.有毒有害化学制剂
65.我国汛期险情的特点是（ ）。
A.险情发生速度快 B.险情破坏力强 C.险情难于抢护 D.险情都集中在夏季 E.险情面广
选作部分
分为九组专业题，考生任选一组专业题作答。每组专业题共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。
（一）机械电气安全生产技术
66.某企业制氧站屋檐高度为7.5m，则空分设备的吸气口至地面垂直距离应（ ）m。
A.等于7.5 B.小于7.5 C.大于10 D.大于7.5但小于8
67.皮带传动机构的危险部位是皮带接头处和皮带进入皮带轮处，因此要用皮带防护罩加以防护。一般设防护罩要求的皮带传动机构距地面距离在（ ）m以下。
A.3 B.2.5 C.2 D.1.8
68.机械加工企业的煤气站的水煤气、半水煤气的含氧量达到（ ）%时必须停炉。
A.0.2 B.0.7 C.0.5 D.1
69.开启式防护罩打开或部分失灵时，应使（ ）。
A.活动部件不能运转 B.运转部件减速运动 C.防护罩不影响操作 D.维修防护罩的工作正常进行
70.对于压力机节点正置的曲柄滑块机构，当曲柄处于上死点和下死点位置时，滑块运动速度为零，加速度（ ）。
A.最小 B.不变 C.为零 D.最大
71.剪板机操作者送料的手指离剪刀口最少应保持（ ）mm的距离，并且离开压紧装置。
A.300 B.100 C.200 D.60
72.对新投入使用的吊钩应做负荷实验，以额定载荷的（ ）倍作为试验载荷，试验时间不应少于10min。
A.2 B.1.25 C.1.5 D.1
73.机械设备的动力柜（箱）落地安装时，柜（箱）地面应高出地面（ ）mm。
A.50～100 B.100～150 C.150～200 D.30～50
74.起重机驾驶室照明应采用安全电压为（ ）V。
A.66 B.24和36 C.110 D.154
75.TN系统相当于传统的（ ）系统。
A.工作接地 B.保护接地 C.重复接地 D.保护接零
76.停电检修时，发生突然来电事故的主要原因是（ ）。
A.没有严格执行工作票制度 B.没有使用安全用具 C.没有使用防护用品 D.没有设置防护遮拦
77.单相三孔插座接线（ ）。
A.面对上孔接PE线，右极接工作线，左极接相线 B.面对上孔接相线，右极接工作线，左极接PE线
C.面对上孔接PE线，右极接PE线，左极接相线 D.面对上孔接PE线，右极接相线，左极接工作线
78.TN系统用于配电变压器低压中性点（ ）的配电系统。
A.经电抗器接地 B.经高阻抗接地 C.直接接地 D.不接地
79.起重机心轴磨损量不应超过原尺寸（ ）%。
A.30 B.5 C.10 D.20
80.低压电气设备保护接地的接地电阻一般不得超过（ ）。
A.4Ω B.10Ω C.0.5MΩ D.0.5Ω
81.根据机械生产场所的设备布局要求，大型设备的间距（以活动机件达到的最大范围计算）应大于等于（ ）m。
A.2 B.0.7 C.0.5 D.0.2
82.车间安全通道要求，通行汽车通道宽度大于（ ）m。
A.2 B.4 C.3 D.5
83.电阻率是判断静电危险性的主要参数之一。固本表面电阻率的单位是（ ）。
A.Ω B.Ω/m C.Ω•m D.1/Ω
84.下述（ ）不属于锅炉安全附件。
A.水泵阀门 B.安全阀 C.水位表 D.压力表
85.物料堆放不得超高，在垛底与垛高之比为1：2的前提下，垛高不超出（ ）m。
A.1 B.3 C.2.5 D.2
（二）防火防爆安全技术
86.就火灾成因而言，火灾既有自然属性，又有（ ）。
A.多重属性 B.突发属性 C.人为属性 D.必然属性
87.在火灾的早期阶段，准确探测到火情并迅速报警具有重要意义，按火灾测元件与探测对象的关系，火灾探测原理分为（ ）两种基本类型。
A.声能与光能感应式 B.热能与声能感应式 C.接触式与非接触式 D.烟气与热能感应式
88.火灾中，在阴燃与有焰燃烧两种情况下生成的烟气都是可燃的，燃料的（ ）是决定烟气产生量的主要因素。
A.物理状态 B.燃烧环境 C.燃烧速度 D.化学组成
89.在建筑火灾中，驱动力常引起烟囱效应，使燃烧气体的流量增大。引起烟囱效应的直接原因是（ ）。
A.室内外温度差 B.可燃物 C.烟气流动方向 D.建筑物高度
90.古斯塔夫提出的危险度是目前常用的火灾危险性分析方法，建筑物火灾危险度由火灾对建筑物本身的（ ）决定。
A.破坏 B.破坏以及建筑物内部人员的伤害 C.破坏以及建筑物内部物质损坏 D.破坏以及建筑物内部人员伤害和物质损坏
91.烟花爆竹生产属特种作业，爆竹生产人员（ ）才能上岗。
A.经培训 B.经考核 C.经培训、考核、取得操作证 D.经领导批准
92.民用爆破器材、烟花爆竹生产厂房应多门、多安全窗，厂房内主通道宽度不得小于（ ）m。
A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.2.0
93.从民用爆破器材、烟花爆竹生产间清理出来的药尘等应（ ）。
A.由专人负责按规定方法在指定地点销毁 B.由专人负责按规定方法就近销毁 C.埋入地下 D.倒入水中
94.报警灭火系统有三种形式，即全自动报警灭火系统、半自动报警灭火系统和手动报警灭火系统。自动报警灭火系统是将（ ）联动并加以控制的系统。
A.感光与感温 B.报警与灭火 C.感烟与感光 D.探测与报警
95.起爆药与工业炸药有明显区别，起爆药的特点是（ ）。
A.感度低、能迅速形成爆轰 B.感度低、不易形成爆轰 C.感度高、不易形成爆轰 
D.感度高、能迅速形成爆轰
96.危险品生产区、总仓库区、销毁场等区域内的建筑物之间应留有足够的安全距离，爆炸物品厂房之间的安全距离是根据爆炸产生的（ ）确定的。
A.冲击波 B.地震波 C.破片飞散距离 D.气体扩散距离
97.《民用（ ）工厂设计安全规范》（GB50089-98）为国家强制性标准。
A.爆破 B.爆炸危险品 C.危险品 D.爆破器材
98.对于装运一级油品的运输船，当气温达到（ ）℃以上时，应在货油舱甲板上洒水降温。
A.50 B.40 C.30 D.20
99.油船装卸结束时，如果把岸上管内油压入货油舱内，应使用（ ）。
A.压缩空气 B.惰性气体 C.高压气体 D.低温气体
100.2万吨以上的油轮，货油舱内要采取惰化措施，使氧含量减至（ ）%以下。
A.8 B.12 C.10 D.14
101.为避免油船输油产生静电，输油速度在全过程中不得超过（ ）m/s。
A.4 B.3 C.2 D.1
102.为做好导线安装的防火保护，穿金属管的导线，其直埋地下的深度不应小于（ ）mm。
A.50 B.100 C.150 D.200
103.有焰燃烧产生的烟气颗粒大部分由（ ）组成。
A.固体颗粒 B.液滴 C.气体 D.塑性物体
104.烟花爆竹生产人员应穿（ ）。
A.符合要求不会产生静电工作服 B.化纤防静电工作服 C.尼龙物料防静电工作服
D.逆料防静电工作服
105.《烟花爆竹工厂（）规范》（GB50161-92）为国家强制性标准。
A.设计 B.生产安全 C.安全生产 D.设计安全
（三）危险化学品安全生产技术
106.石油、化工行业是危险性较大的行业，这主要是由所处理物料的危险性及工艺过程的危险性决定的。这些物料具有的危险性是（ ）。
A.易燃、腐蚀性 B.易燃、易爆 C.易燃、易爆、毒性、腐蚀性 D.易燃、易爆、毒性
107.石油天然气钻井、修井工程中最严重的事故是（ ）。
A.高处坠落 B.物体打击 C.井喷失控 D.放射性物质落井
108.油田用抽油设备运转快、质量大、打击强度大、设备较高。运行过程中，抽油机的曲柄、驴头、电机皮带和平衡块经常对靠近设备的人员造成伤害事故。最有效的防范措施是（ ）。
A.运转部位设置明显的着色标记 B.设立安全警示标志 C.发出安全警示信号 
D.安装防护设施（如围栏等）
109.石油修井作业主要工程包括：试油、中途测试、工程测试、小修、射孔、大修、压裂、酸化、防砂、解堵等，其中可能发生雷管爆炸事故的作业是（ ）。
A.射孔 B.酸化 C.压裂 D.解堵
110.随着油田开发力度的加大，输油管线也逐渐增多，防止输油管线的跑油事故，通常采取的预防措施包括：对防腐蚀系统进行巡检，做好管线穿越、跨越等部位的加固维护，以及（ ）。
A.尽可能地增加管线内油品的压力、提高输送能力 B.减少管线地面标识
C.将管线修建在地质条件好的村庄、厂矿附近 D.加强管线巡回检查力度、防止人为破坏
111.引起储油罐发生抽瘪事故的因素很多。确保（ ）工作正常是预防储油罐抽瘪事故的措施之一。
A.温度计 B.压力表 C.呼吸阀 D.可燃气体报警器
112.为防止轻油装车过程中发生火灾爆炸事故，通常要采取一些列措施，下列措施中描述正确的是（ ）。
A.装车时，周围20米范围内严禁烟火 B.将地线搭接牢靠，并定期检测，保持完好
C.夏委装车时应尽可能在中午进行，以保证管路流畅 D.为提高装车效率，装车过程中运输车辆不能熄火
113.原油处理系统中的泵机组烧毁的原因是润滑油不足或变质、泵抽空或供液不足。电压过高或过低、电机线圈绝缘损坏发生短路、泵超符合运行、泵维修质量差，或者（ ）。
A.冷却水不足、轴瓦过热 B.绝缘棒老化、潮湿短路 C.遇明火 D.操作人员未按规定穿防静电服装
114.防止轻烃输送管线洞堵的主要措施有对轻烃管线保温和伴热、长时间停运的轻烃管线要进行吹扫、适当增加防冻剂，并（ ）。
A.在轻烃储罐内加一定量的热水 B.做好轻烃储罐切水操作
C.增加流量 D.提高管线内轻烃压力
115.海上拖航过程中对拖带有严格的要求，以下要求正确的是（ ）。
A.起拖加速要快，待拖缆受力后再逐渐减慢 
B.进出航道、峡水道区域时，为避免被拖带船舶发生碰撞，要放长拖缆
C.为保证匀速航行，拖缆不能放松或收紧
D.突遇大风天气又无法采取避风措施时，船首偏顶风，减速至维持舵效
116.海上油气田火灾及可燃气体控制器种类过多，一般在同一场所使用两种控测器进行探测，一个探测动作就进行报警，两个同时动作可触发消防系统启动。当探测器探测的浓度达到爆炸浓度低限的（ ）时就分别开始预报警和报警。
A.20%和60% B.10%和40% C.20%和50% D.10%和30%
117.海上油气生产过程中，发生火灾爆炸事故时，（ ）。
A.保护设备设施是灭火工作的首要原则 
B.在保护设备和人的生命发生矛盾，要优先保护国家财产
C.权衡经济损失的大小决定首先保护人还是保护设备设施
D.保护人的生命是灭火工作的首要原则
118.在海上石油天然气开发中，发生重大事故后，要积极组织施救，目前，海上救助主要使用（ ）。
A.直升飞机 B.渔船 C.守护船 D.巡逻艇
119.我国近海、渤海和黄海北部每年冬季都有不同程度的结冰现象，海冰的破坏力相当惊人。做好海冰的冰情预报是预防海冰灾害的最有利措施，海冰预报有长期预报、中期预报和短期预报，它们预报的期限分别是最近的（ ）。
A.3～6个月、1～3月和1～10天 B.1～3个月、1～10天和1～3天
C.2～4个月、1～2月和10～30天 D.1～3个月、1～30天和1～3天
120.石油天然气开采中，硫化氢中毒事件时常发生，而且硫化氢具有可燃性，当其在空气中达到一定浓度时，就会发生爆炸。硫化氢的爆炸极限（V/V%）是（ ）。
A.4.0～46.0 B.2.2～9.7 C.1.2～8.0 D.2.2～78.0
121.在钻井作业中，一旦发生井喷，就无法正常钻井。严重的会酿成火灾、爆炸事故。在钻井作业中要密切监视泥浆灌注、仪表、录井等系统。井喷事故通常的发展过程是（ ）。
A.溢流、井涌、井喷、井喷失控 B.溢流、井喷、井涌、井喷失控
C.井喷、井涌、溢流、井喷失控 D.井涌、溢流、井喷、井喷失控
122.造成钻井作业发生井喷失控事故的主要原因包括：起钻抽吸、造成诱喷，起钻过程中钻井液没有及时灌满，井口没有安装防喷器，钻遇高压浅层，钻具组合中不安装止回阀，（ ）。
A.未能及时发现井涌或发现井涌后处理措施不当 B.相邻注水井停止作业或减压
C.钻井液柱压力低于地层孔隙压力 D.空井时间过短
123.防止天然气集输、长输管线发生泄漏、爆裂事故的发生及其造成大量人员伤亡的主要措施有：制订完善的事故应急救援预案，给员工配备足够的正压式呼吸器和防火服，定期对管线和设备、设施进行巡检和维护、保养，（ ）。
A.采取防止管线腐蚀、加强阴极保护管理的措施
B.不让管线周边群众了解天然气危险性
C.应尽量将管线辅设在距公路10米以内
D.尽量将管线露天架设
124.为了预防轻烃回收系统中压缩机发生爆炸着火事故，要对其定期进行维护和保养、严格巡回检查制度。一旦发生着火、爆炸事故，在条件允许的情况下，要立即（ ）。
A.切断气源 B.报警 C.使用灭火器灭火 D.离开现场
125.台风经常孕育在赤道附近的热带海面上，台风形成后，就会（ ）运动，多数台风的运动路线和速度可以预测。
A.向纬度较低的地区 B.沿同一纬度方向 C.沿统一经度方向 D.向纬度较高的地区
（四）特种设备安全技术
126.按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，额定蒸发量大于或等于（ ）t/h的锅炉，还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置。
A.2 B.3 C.6 D.4
127.按照《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》，造成死亡30人（含30人）以上事故则属（ ）事故。
A.重大 B.特大 C.特别重大 D.严重
128.检测时与工件不接触，不仅可以探伤，而且可以揭示尺寸变化和材料特性的检测方法是（ ）。
A.磁记忆检测 B.磁粉检测 C.渗透检测 D.涡流检测
129.乙炔瓶充装时，其充装压力和充装流速应满足（ ）。
A.充装压力不得大于2.5MPa、充装气体体积流量应小于0.015立方米/（h•L）
B.充装压力不得大于2MPa、充装气体体积流量应小于0.015立方米/（h•L）
C.充装压力不得大于2.5MPa、充装气体体积流量应小于0.15立方米/（h•L）
D.充装压力不得大于2MPa、充装气体体积流量应小于0.15立方米/（h•L）
130.蒸汽锅炉出口饱和蒸汽的温度随其压力的升高而（ ）。
A.不确定 B.降低 C.不变 D.升高
131.按照《压力容器安全技术监察规程》的规定，安全状况等级为1～2级的压力容器，内外部检验的期限为每（ ）年至少1次。
A.1 B.3 C.6 D.4
132.高温容器或工作壁温在0℃以下的压力容器，加热或冷却都应缓慢进行，以减小壳壁中的（ ）。
A.弯曲应力 B.热应力 C.薄膜应力 D.峰值应力
133.温度对金属材料机械性能的影响，总的趋势是在超过某一温度时，随着温度的升高，强度降低、（ ）。
A.塑性增加 B.塑性减小 C.塑性不变 D.塑性丧失
134.按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，额定蒸发量大于或等于（ ）t/h的锅炉，应装设高低水位报警器、低水位联锁保护装置。
A.1 B.2 C.4 D.5
135.超重量限制器是起重机的安全装置之一，下列关于起重量限制器说法正确的是（ ）。
A.安装的目的是为了起重机的回转部分自动锁定
B.当起重量超限时起重量限制器会自动调整起重量
C.当力矩超限时起重量限制器会自动调政力矩
D.按其结构形式可分为电气型和机械型
136.在用起重机械安全定期监督检验轴器为（ ）年。
A.2 B.1 C.3 D.0.5
137.超载保护装置是起重机保护措施之一，（ ）一般使用起重量限制器和力矩限制器来共同实施超载保护。
A.门式起重机 B.流动式起重机 C.动臂变幅式塔式起重机 D.小车变幅式起重机
138.在锅炉的锅筒或潮湿的烟道内工作使用电灯照明时，照明电压不得超过（ ）伏特。
A.12 B.32 C.24 D.220
139.锅炉炉膛内烟气与水冷壁的主要换热方式是（ ）换热。
A.对流 B.辐射 C.传导 D.传递
140.对于额定蒸气压力小于或等于3.8MPa的蒸汽锅炉，安全阀的流道直径不应小于（ ）mm。
A.25 B.20 C.15 D.30
141.对大型游乐设施使用单位的安全保证负责人具有特殊要求，但不包括（ ）。
A.持有特种设备安全监督管理部门颁发的相应资质证书
B.3年以上管理工作经历或工程师以上任职资格
C.熟悉本单位各类游乐设施的技术性能
D.掌握相关法律法规知识
142.根据《气瓶安全监察规程》，对于盛装液化气体的气瓶，其公称工作压力系指温度为（ ）℃时瓶内气体压力的上限值。
A.80 B.40 C.60 D.20
143.按照《特种设备安全监察条例》的规定，特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位实施安全监察时，应当有（ ）人以上的特种设备安全监察人员参加。
A.2 B.1 C.3 D.4
144.建立电梯的档案卡片是电梯安全管理的内容之一，下列不属于电梯档案卡片内容的是（ ）。
A.电梯电气布置图 B.电梯的额定载重量
C.电梯的电动机额定功率 D.电梯操纵方式
145.锅炉发生了“汽水共腾”事故之后，过热蒸汽温度（ ）。
A.上升 B.不确定 C.不变 D.下降
（五）矿山安全生产技术
146.矿用隔爆型电气设备的防爆标志是（ ）。
A.Exib I B.Exd[ib] I C.Exd I D.Exe I
147.在工作面的围岩分类中，根据基本顶压力显现强烈程度，将基本顶压力显现分为（ ）级。
A.三 B.五 C.四 D.六
148.风阻特征曲线是表示矿井或井巷的（ ）关系的特征曲线。
A.通风阻力和风速 B.风阻压力和风量 C.风阻压力和风速 D.通风阻力和风量
149. 煤矿井下高压电网，必须限制单相接地电容电流，使之不超过（ ）A。
A.20 B.15 C.25 D.30
150.评价粉尘流动性的重要指标是（ ）。
A.粉尘分散度 B.粉尘密度 C.粉尘荷电量 D.粉尘安息角
151.《煤矿安全规程》规定，井下煤矿照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压，不超过（ ）V。
A.36 B.110 C.127 D.220
152.在有瓦斯爆炸危险的矿井，带电的矿用电气设备，（ ）在井下开盖检查或检修，严禁带电搬迁或运输。
A.可以 B.严禁 C.应该 D.一般
153.矿井通风系统是向矿井各作业地点供给新鲜空气，排除污浊空气的通风网路、通风动力和通风控制措施的总称，矿井通风方式有（ ）。
A.压入式、抽出式和压轴混合式 B.中央式、两翼对角式和混合式
C.两翼对角式、抽出式和压入式
154.把已经发生的爆炸控制在一定范围内并扑灭，以防止爆炸向外传播的技术措施称为隔爆技术，可分为被动式隔爆技术和自动式隔爆技术。被动式隔爆水槽（袋）棚是被动式隔爆技术一种。采用集中式布置的，它只能在距离爆炸源（ ）m的范围内发挥抑制爆炸的作用。
A.0～60 B.60～200 C.200～300 D.60～400
155.当逆断层面倾角在25～45°时，该断层称为（ ）。
A.冲断层 B.掩断层 C.逆冲断层 D.逆掩断层
156.煤与瓦斯突出是指在采掘过程中，大量瓦斯和煤炭在短时间内突然从煤层（岩层）中冲出的现象，煤与瓦斯突出发生前通常有许多预兆，（ ）不属于这些预兆。
A.煤壁温度升高 B.地层微破坏 C.煤层层理紊乱 D.散发煤油气味
157.《煤矿安全规程》规定，一个矿井中，只要有（ ）个煤层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。
A.4 B.2 C.3 D.1
158.在进行勘探作业时，作业点粉尘浓度超过卫生标准的，每月至少测定（ ）次粉尘浓度。
A.3 B.2 C.1 D.4
159.地质勘探作业时，探槽深度（最高一壁）不得超过（ ）m。
A.1 B.3 C.2 D.4
160.井下煤矿爆破时，只能采用（ ）。
A.电雷管 B.导爆索 C.火雷管 D.导火索
161.矿床勘探时，杂散电流大于30mA、离高压电网较近的区域等不得使用（ ）起爆。
A.电雷管 B.导火索 C.火雷管 D.导爆索
162.在进行矿床勘探作业过程中，使有少量爆破材料时，要储存在专用的房间内，指定专人保管、雷管要装箱加锁，与炸药分开存放，并隔开（ ）m以上距离。
A.1 B.3 C.2 D.4
163.目前开采金属矿主要采用的采矿方法有（ ）三种。
A.空场采矿法、充填采矿法、崩落采矿法 B.空场采矿法、壁式采矿法、充填采矿法
C.空场采矿法、留矿采矿法、分段崩落法 D.房柱采矿法、分层崩落法、充填采矿法
164.影响煤层原始瓦斯含量的因素很多，但不包括（ ）。
A.开采方法 B.煤层赋存条件 C.水文地质条件 D.煤化程度
165.发生煤与瓦斯突出事故时，应（ ）停电。
A.立即 B.请示负责人后再决定是否 C.查明事故原因后再决定是否 D.要根据井下实际情况决定是否
（六）交通运输安全技术
166.铁路车站在接发列车时，应按（ ）规定的时间停止影响列车进路的调车作业。
A.《铁路行车组织规则》 B.《铁路技术管理规程》 
C.《车站行车工作细则》 D.《铁路行车事故处理规则》
167.旅客列车运行途中临时故障，准许一辆为制动故障关门车，但（ ）不得为制动故障关门车。
A.机车后第一辆 B.列车中部一辆 C.列车最后一辆 D.机车后第二辆
168.铁路道口自动信号机应在列车接近道口时，向公路方向显示（ ），并发出音响通知。
A.提示信号 B.指令信号 C.注意信号 D.停止通行信号
169.铁路行车基本闭塞法有自动闭塞和（ ）两种。
A.半自动闭塞 B.电气联锁 C.路签闭塞 D.手动闭塞
170.铁路车辆按用途分为客车、货车及（ ）。
A.发电车 B.餐车 C.试验车 D.特种用途车
171.按照行车事故的性质、损失及对行车造成影响，铁路行车事故分为（ ）。
A.特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故
B.特大事故、重大死亡事故、死亡事故、重伤事故和轻伤事故
C.特别重大事故、重大事故、大事故、险性事故和一般事故
D.重大死亡事故、死亡事故、重大伤事故和轻伤事故
172.根据《机车乘务员一次乘务作业程序标准》铁路行车组织中，担当夜间乘务工作并一次连续工作时间超过（ ）小时的乘务员，必须实行班前待乘休息制度。
A.4 B.6 C.8 D.10
173.根据《铁路技术管理规程》，机车车辆限界上部高度至（ ）的距离不得超过4800mm。
A.钢轨顶面 B.路肩水平面 C.轨枕顶面 D.车辆转向架
174.铁路列车重量应根据（ ）、区段内线路状况及其设备条件确定。
A.车辆结构 B.机车牵引力 C.列车运行速度 D.列车编组
175.根据《铁路技术管理规程》在空线调车作业时，（ ）不得超过40km/h。
A.溜放速度 B.旅行速度 C.推送速度 D.牵引运行速度
176.根据《铁路行车事故处理规则》，一次事故（ ），但构不成特别重大事故的，为重大事故。
A.死亡3人及以上 B.死亡3人、重伤2人及以上 
C.死亡2人、重伤5人及以上 D.死亡1人、重伤10人及以上
177.在《中华人民共和国道路交通安全法》中规定，公路货运机动车超过核定载重量的，处（ ）罚款。
A.100元以上，200元以下 B.500岩以上，1000元以下
C.300元以上，500元以下 D.200元以上，500元以下
178.根据交通部发布的《超限运输车辆行驶公路管理规定》，在公路上行驶的货车，车货总长（ ）m以上，为超限运输车辆。
A.15 B.20 C.18 D.24
179.《城市道路交通设计规范》中的规定，人行道宽度应按人行带的倍数计算，最小宽度不得小于（ ）m。
A.1.2 B.1.5 C.2.0 D.2.5
180.铁路与城市道路相交道口，因列车通过一次阻塞步行人流超过1000人次/h,或道口关闭的时间至少超过（ ）min时，宜设置人行天桥或地道。
A.15 B.10 C.5 D.20
181.座位数大于（ ）的客车及运送易爆物品的汽车就应装备灭火器，灭火器在车上应安装牢固并便于取用。
A.9 B.7 C.12 D.15
182.飞行事故中，死亡人数在40人及其以上；航空器失踪，机上人员在40人以上之一者，为（ ）。
A.特别重大事故 B.重大飞行事故 C.特别重大飞行事故 D.重大事故
183.根据国家有关规定，飞行中一旦发生劫机，事发单位或空中交通管制获得信息时，立即向（ ）报告。
A.民航总局 B.事发航空公司 C.地区管理局 D.起飞机场
184.在MH2002～1996中规定，航空器地面事故是指在机场活动地区和机库内发生航空器、车辆、设备、设施损坏，造成直接经济损失人民币（ ）万元以上或致人重伤、死亡的事故。
A.20 B.10 C.30 D.40
185.港口装卸作业时，在高度处于（ ）m以上作业的人员，就必须合用符合要求的跌落保护用具。
A.1.8 B.2.5 C.2.4 D.2.0
（七）建筑工程施工安全技术
186.基坑边坡土内含水愈多，湿化程度越高，边坡越容易失去稳定，这是因为土的（ ）造成的。
A.内摩擦阻力增大 B.受压强度降低 C.抗剪强度降低 D.内聚力增大
187.在施工现场，现浇混凝土的模板及其支架的安装过程中，必须设置有效（ ）的临时固定设施。
A.防变形 B.防冻胀 C.防倾覆 D.防下沉
188.用单根立柱作模板支撑时，所有的底座板或支撑杆的顶端，都必须分别与底部和顶端紧密接触，立柱不得承受（ ）荷载。
A.静 B.动 C.垂直 D.偏心
189.在建筑工地，外用电梯梯笼内以电力驱动齿轮，凭借立柱上（ ）的反作用力，梯笼沿立柱作垂直运动。
A.固定齿条 B.钢丝绳 C.滑轮 D.天梁
190.吊装行车梁，要在柱子杯口二次灌缝的混凝土强度至少达到（ ）%以后才能进行。
A.40 B.30 C.50 D.70
191.在建筑施工中，现浇的混凝土梁、板的模板支撑系统，应形成（ ）的结构体系。
A.横向平衡 B.水平稳定 C.空间稳定 D.承受侧压力
192.扣件钢管脚手架的扣件，在使用时，螺杆拧紧力矩应在（ ）N•m之间。
A.30～40 B.40～65 C.75～80 D.65～75
193.当龙门架物料提升机无条件设置附墙架时，应采用缆风绳固定架体，第一道缆风绳可设置在距离地面20米高处，以后每增高（ ）m，必须增加一组缆风绳。
A.10 B.15 C.20 D18
194.中型塔吊的起重量为（ ）t，适用于工业建筑综合吊装和高层建筑施工。
A.0.5～2 B.3～15 C.20～40 D.16～20
195.防止塔式起重机超载造成整体倾翻的安全装置是（ ）。
A.角度限制器 B.行走限制器 C.幅度限位器 D.力矩限制器
196.为使脚手架有足够的强度和刚度，以保证其牢固和稳定，必须进行（ ）。
A.设计计算 B.材料强度实验 C.材料刚度实验 D.按经验搭设
197.扣件式钢管脚手架的纵向水平杆应接受弯构件计算强度，在计算过程中应按（ ）计算。
A.二跨连续梁 B.简支梁 C.悬臂梁 D.三跨连续梁
198.按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的规定，双排扣件式钢管脚手架允许有承重和装修两层作业，设计时，它的总施工荷载标准值应为（ ）KN。
A.6 B.4 C.5 D.3
199.脚手架的主节点应由立杆、纵向水平杆和（ ）组成。
A.斜撑 B.横向水平杆 C.连墙件 D.剪刀撑
200.在建工程的外侧周边或外脚手架的外侧都要用（ ）全封闭。
A.密目式安全立网 B.钢丝网 C.小网眼网 D.大网眼安全网
201.配电干线或配电母线上的计算负荷，就是施工现场临时用电的总计算负荷，也是选择线路、电器和（ ）的主要依据。
A.供电变压器容量 B.配电方式 C.选择电杆 D.瓷瓶数量
202.对于穿过施工现场周边的外电线路，在施工中既不能停电又不能迁移时，必须设置（ ）遮栏及悬挂警示标志。
A.钢管材料 B.钢竹混合 C.木质材料 D.铝质材料
203.施工现场临时用电应使用（ ）芯电缆线。
A.五 B.四 C.三 D.二
204.每台电焊机都应设置单独的开关箱，箱内应装有（ ）的漏电开关。
A.电源侧及把线侧 B.把线侧 C.电源侧 D.触漏分开
205.建筑施工现场临时用电必须在（ ）和开关箱中设置漏电保护器，以确保两级保护。
A.分配电箱 B.配电箱 C.隔离箱 D.总配电箱
（八）水利电力安全生产技术
206.大规模露天水利施工现场宜尽量采用（ ）、便于集中管理、不经常移动的投光照明设备。
A.大功率 B.带有防护网罩 C.大功率、高效能 D.高效能
207.在汽车轮机运行中发现断叶片的故障征兆时，应按规程规定（ ）。
A.进行测频检查 B.进行叶片探伤 C.果断停机检查 D.适当降低转速
208.电力安全性评价利用（ ）来衡量企业生产运行的安全基础。
A.标准分值 B.安全指标 C.事故发生率 D.相对得分率
209.水库大坝的安全评价和鉴定，将大坝安全分为三类：一类坝安全可靠，能按设计正常运行；二类坝（ ）；三类坝不安全，属病险水库大坝。
A.基本安全，可在加强监控下运行 B.安全，能正常运行 
C.安全，可在加强监控下运行 D.基本安全，能正常运行
210.电力生产安全记录为连续无事故的累计天数，安全记录达到（ ）天为一个安全周期。
A.30 B.180 C.365 D.100
211.防止电气误操作的技术措施是（ ）。
A.严禁执行“两票三制” B.微机开操作票 C.装设防误闭锁装置 D.完善万能钥匙使用和保管制度
212.在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成的技术措施是（ ）。
A.停电、放电、验电、悬挂标示牌和装设遮拦
B.停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦
C.停电、放电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦
D.验电、放电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦
213.引水隧洞的爆破安全规定，进行爆破时，相向开挖两个工作面相距（ ）m时，应停止一方作业，单向开挖贯通。
A.15 B.10 C.20 D.25
214.如果发生水轮发电机组着火的事故，正确的处理措施是（ ）。
A.用泡沫灭火器或沙子、石灰灭火 B.立即按下紧急停机按钮，打开发电机消防用水阀门灭火
C.使机组保持低速旋转 D.打开通风的进出口盖板排烟和降温
215.为保证泵站主电动机运行安全，规定电动机运行时其三相电流不平衡之差与额定电流之比不得超过（ ）%。
A.6 B.8 C.12 D.10
216.目前我国正在建设的输变电工程最高电压等级是（ ）kV。
A.750 B.500 C.330 D.1000
217.在潮湿地点、坑井、洞内和金属容器内部工作时，行灯电压不得超过（ ）V。
A.50 B.36 C.6 D.12
218.泵站站用变压器应在最大负荷期间测量其三相负荷，如发现其不平衡值超过规定时，应（ ）。
A.记录在案 B.及时上报 C.重新分配 D.维持现状
219.围堰是为大坝或厂房施工而修建的辅助工程，围堰的标准由主体建筑物的（ ）而定。
A.等级和高度 B.等级和使用年限 C.高度和使用年限 D.高度和强度
220.水文吊箱测验作业是比较危险的高处水上作业，常发生钢缆断裂、吊箱高处坠落、失控等事故。吊箱测验人员必须穿救生衣的最小值是（ ）m。
A.0.6 B.1.2 C.1 D.1.8
221.电力企业春季安全大检查的主要内容有（ ）。
A.防雷、防雨、防火 B.防雷、防雨、防冻 C.防风、防雨、防汛 D.防风、防雷、防冻
222.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上，均应悬挂“（ ）”的标示牌。
A.禁止合闸，现场有人工作！ B.合闸危险，有人工作！
C.禁止合闸，有人工作！ D.严禁合闸，有人工作！
223.中央直辖市全市减供负荷50%及以上为（ ）电网事故。
A.特大 B.重大 C.较大 D.一般
224.在灌浆工程施工搅浆时，必须（ ）。
A.先注水，等正常开动后再加水泥 B.先加水泥，等正常开动后再加水
C.一次性加入水泥浆 D.浆水泥和水同时加入
225.进入水轮机工作应密关闭进水闸门，排除输水钢管内积水，并保持钢管排水阀和蜗壳排水阀全开启，做好（ ）措施。
A.防止上游来水 B.防止下游反水 C.防止闸门漏水 D.彻底隔离水源
（九）冶金安全生产技术
226.根据《焦化安全规程》规定，易燃、可燃液体贮槽区应设防火堤，防火堤内的容积不得小于贮槽地上部分总贮量的（ ），且不得小于最大贮槽的地上部分的贮量。
A.1/3 B.2/3 C.1/2 D.3/4
227.在焦化生产过程中，对可能汇漏或产生含油废水的生产装置周围应设（ ）。
A.防火堤 B.隔油池 C.围堰 D.安全阀
228.高炉原料系统中，矿槽的侧壁和衬板，应有不小于（ ）的倾角，以保证漏料正常。
A.40° B.45° C.55° D.50°
229.高炉煤粉喷吹系统中，可能发生的危险事故是（ ）。
A.爆炸与火灾 B.煤气中毒 C.泄毒 D.机具伤害
230.炼铁生产过程中，高炉停炉操作时，要利用打水将炉顶温度控制在（ ）℃之间。
A.200～300 B.500～600 C.350～450 D.400～500
231.为防止煤气中毒事故，在一、二类煤气危险区域，至少要有（ ）人以上才能进行作业。
A.1 B.3 C.2 D.4
232.烟煤粉制备、喷吹系统中，当烟煤的挥发份超过（ ）%时，可能发生煤粉爆炸事故。
A.5 B.10 C.8 D.12
233.高炉铁、出渣时，为了防止冲渣沟堵塞，冲渣沟坡度应大于（ ）%。
A.3.5 B.2.5 C.2.0 D.5.0
234.在炼钢生产中，造成熔融物爆炸的原因之一是（ ）。
A.加入炉内及包内的各种原料太干燥 B.氧枪漏水 C.向炉内吹氧 D.车间地面干燥
235.炼钢生产中，氧气管道的阀门（ ）采用闸阀。
A.可以 B.必须 C.不宜 D.一律不得
236.炼铁安全规程包括上料系统、炉顶设备、高炉主体构成和操作、（ ）、富氧鼓风、热风炉和荒煤气等方面的安全技术规定和要求。
A.喷吹煤粉 B.铁水预处理 C.备煤 D.配料
237.型钢轨制时，对弯曲坯料，（ ）使用吊车喂入轧机。
A.必须 B.可以 C.应该 D.严禁
238.连铸板坯堆放高度不得超过（ ）m。
A.4.0 B.5.0 C.2.0 D.5.5
239.氧气安全装置主要有（ ）、报警停车联锁装置和其他防护措施三大类。
A.放散装置 B.安全泄压装置 C.稀释装置 D.救生装置
240.煤气具有输送方便、操作简单、燃烧均匀，且温度、用量易于调节等优点，但常易发生事故，煤气系统主要事故为（ ）三类。
A.中毒、火灾和爆炸 B.腐蚀、火灾和爆炸 C.中毒、火灾和腐蚀 D.中毒、腐蚀和爆炸
241.煤气管道着火时，管道直径在150mm以上者（ ）直接切断煤气灭火。
A.不能 B.必须 C.可以 D.应该
242.采用火法为主的铅冶炼过程中，安全工作的重点是（ ）。
A.浮渣处理 B.配料的岗位操作 C.铅中毒预防 D.冶炼设备的更新
243.从铜阳极提取金、银生产过程中，产生的有毒有害气体主要有（ ）。
A.二氧化硫、氯气、二氧化氮等 B.二氧化硫、硫化氰、二氧化氮等
C.一氧化碳、氯气、二氧化氮等 D.二氧化硫、硫化氰、硫化氢等
244.对金、银电解精炼过程中产生的有害气体抽排处理时，通常在金电解槽上方安装排风罩，将金电解过程中产生的氯气、氯化氢抽排，并用（ ）吸收。
A.碱液 B.氧化剂 C.催化剂 D.酸液
245.有色金属冶炼生产中，向高温溶液中添加各种化学药剂时严格遵守（ ）的原则，防止高温溶液外溢造成烫伤。
A.“均匀、快速、少量” B.“均匀、快速、大量” 
C.“均匀、缓慢、大量” D.“均匀、缓慢、少量”