原料工安全操作规程

1．工作前要检查工作场地，及时排除隐患。不符合安全要求的工具，吊具，料包，料斗等不准使用。
　　2．严格按照规定的地点堆放各种材料，不准堵塞人行道。堆码高度不准超过二个斗高，并要放牢放整齐。距火车轨道1．5米之内严禁堆放任何物料。
　　3．严禁在烟道和电缆沟上面堆放重料斗和钢铁材料，以防压塌。
　　4．放在平台料架上的料斗，必须稳固。每放一定数目料斗，—中间要留有一定的距离，料斗上面不准再放料斗。
　　5．炉料进车间后，应认真检查，遇有潮湿的材料，弹药，密闭器皿、有色金属、泥沙等，必须采取措施，专门处理。防止爆炸损坏炉体事故。
　　6．给电炉配料包穿包绳时，要逐一穿起，销子要插牢。配料时，料包底先铺好钢屑，大料要放中间。
　　7．用磁盘吸料要对正包中心，待接近下面料(离料斗距离不准超过300～500毫米)时，方可将磁盘退磁，并应防止放偏，落到包外砸坏磅秤或砸坏钢丝绳，造成漏包事故。
　　8．用料斗过磅时，应先在磅外对正，下落距磅面300毫米时，再上磅称。料斗下磅时，应起至300毫米高时，才能指挥行车运离磅区。料不够时，严禁用磁盘往磅秤上的料斗内添料。
　　9．炉料不准高过配料包，堆料不得过多、过长、过宽，不准超出包、斗的边缘。
　　10．磁盘配钢铁炉料时，人要离开2米以外，以防钢抉炉料飞起伤人。必须用手扶整时，应用2米长木棒调整。不准用手直接搬弄。
　　11．平台料架后面的人行道上，禁止放东西（如料斗、垃圾、铁料等物)。料架上下应经常保持清洁。料架两头挡铁应随坏随修。
　　12．电动平车上放料斗，料包要放正放牢，不准重叠堆放。
　　13．磁盘吸钢锭打渣子时，人要离开10米以外，以防渣子飞溅伤人。
　　14．不允许用磁盘做长距离运载，不准吸运高温物品。更不准磁盘吸各种铁台金，以免发生事故。
　　15．装、卸车不准同时吊两个斗(方斗)。吊车不准从车头、设备、人行道或人头上通过。 
　　16．不准用钢丝绳吊运带高温的物件。不准超负荷使用吊具和料斗、料包，以防断裂。
　　17．工作时不准用手扶抓料斗或抓斗瓜边缘，以防砸手、挤手。
　　18．加热炉内和炉前严禁吸烟和休息，以防天然气或煤气爆炸和炉门掉落。
　　19．在使用大锤和手锤前，必须检查锤头是否牢固，不牢固不准使用。打锤时不准戴手套，周围人员要躲开，以免打飞。
　　20．上、下料仓和加热炉的梯子时，手中不准拿任何东西。
　　21．各种工具，吊具要专具专用，严禁代用。
　　22．工作完毕，应将工具、吊具、料包、料斗放在规定位置，严禁乱放乱丢或把工具，吊具压在料斗或钢铁料下面。