1、人工挖基坑时，操作人员之间要保持一般大于（ ）m的安全距离。
　　A．2　　B．2．5　　C．3　　D．1．5
2、滑车和滑车组是起重吊装、搬运作业常用的起重工具。把滑车分为定滑车和动滑车是按（ ）划分的。
　　A．轮数的多少　　B．与吊物的连接方式　　C．夹板是否可以打开　　D．使用的方式不同
3、吊钩按锻造的方法分有锻造钩和板钩。板钩是由（ ）mm厚的钢板片铆合制成的。
　　A．20　　B．30　　C．35　　D．25
4、一般现浇楼板及框架结构的拆模顺序为（ ）。
　　A．拆柱模斜撑与柱箍-拆柱侧模-拆楼板底模-拆梁侧模-拆梁底模
　　B．拆柱侧模-拆柱模斜撑与柱箍-拆梁侧模-拆楼板底模-拆梁底模
　　C．拆柱模-拆拉杆模-拆梁侧模-拆梁底模-拆楼板底模
　　D．拆柱模斜撑与柱箍-拆柱侧模-拆楼板底模-拆梁侧模-拆梁底模
5、模板结构构件的长细比是有规定的，受拉构件的长细比为（ ）。
　　A．钢杆件不应大于250，木杆件不应大于200　　B．钢杆件不应大于350，木杆件不应大于250
　　C．钢杆件不应大于300，木杆件不应大于250　　D．钢杆件不应大于350，木杆件不应大于300
6、用于制作模板的木材，对受弯或压弯构件，应选用的材质等级为（ ）。
　　A．II等材　　B．I等材　　C．ⅡI等材　　D．Ⅳ等材
7、多台挖土机机械开挖时，挖土机间距应大于（ ）m。
　　A．5　　B．8　　C．10　　D．12
8、基坑(槽)作成直立壁不加支撑时，对于坚硬的黏土，开挖允许深度为（ ）m。
　　A．1.25　　B．1.5　　C．2　　D．2.5
9、用于载人的升降机的安全系数应为（ ）。
　　A．6～7　　B．8～10　　C．12　　D．14
10、作为边坡稳定的一种支撑方法，锚拉支撑适用范围为（ ）。
　　A．开挖较大基坑或使用较大型的机械挖土，而不能安装横撑时
　　B．开挖宽度大的基坑，当部分地段下部放坡不足时
　　C．能保持直立的干土或天然湿度的黏土，开挖深度在2m以内
　　D．开挖较大较深基坑，临近有建筑，不允许支撑有变型时
11、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位应在拆除工程施工（ ）日前将有关资料报拆除工程所在地县级以上建设行政主管部门备案。
　　A．7　　B．15　　C．21　　D．30
12、土方工程施工安全是一个突出的问题，因土方坍塌造成的事故占每年建筑工程因工死亡事故的（ ）左右，成为建筑施工五大伤害之一。
　　A．3%　　B．10%　　C．5%　　D．15%
13、施工组织设计是指导全局、统筹规划建筑工程施工活动全过程的（ ）。
　　A．技术文件　　B．施工组织文件　　C．组织、技术、经济文件　　D．安全、技术设计文件
14、开关箱与所控制的用电设备的距离应不大于（ ）m。
　　A．2　　B．3　　C．4　　D．5
15、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于（ ）mm处的立杆上。
　　A．150　　B．200　　C．250　　D．300
16、两台同样高度的塔式起重机，其起重臂端部之间，应大于（ ）m，两台塔式起重机同时作业，其吊物间距不得小于（ ）m。
　　A．3，2　　B．3，3　　C．4，2　　D．4，3
17、施工现场临时用电工程中室外灯具的安装距地不得低于（ ）。
　　A．2.4m　　B．2.7m　　C．3m　　D．3.3m
18、适用于工业建筑综合吊装和高层建筑施工的是（ ）。
　　A．中型塔式起重机　　B．重型塔式起重机　　C．运行式塔式起重机　　D．固定式塔式起重机
19、切割使用的可燃气体主要是（ ）。
　　A．乙炔和丙烷　　B．乙炔和氧气　　C．氧气和丙烷　　D．乙炔和甲烷
20、挡土桩设计的“三要素”是（ ）。
　　A．入土深度、桩的截面刚度和强度　　B．入土深度、锚杆的强度、锚杆的长度
　　C．入土深度、锚杆的长度和桩的强度　　D．入土深度、锚杆、桩截面刚度和强度
21、对于龙门架式升降机，当升降机无条件设置附墙架时，应采用缆风绳固定架体。第一道缆风绳的位置可以设置在距地面20m高处，架体高度超过20m以上时，每增高（ ）m就增加一组缆风绳。
　　A．5　　B．8　　C．10　　D．15
22、在施工组织设计分类中，以建设项目或群体工程为对象进行编制，对其进行统筹规划，指导全局的施工组织设计称为（ ）。
　　A．施工组织设计　　B．施工组织总设计　　C．单位工程施工组织设计　　D．分部(分项)工程施工组织设计
23、架空线的挡距与弧垂：挡距为不得大于（ ）m，线间距不得小于（ ）mm。
　　A．30/30　　B．20/30　　C．35/30　　D．30/40
24、按照JGJ46-1998《施工现场临时用电安全技术规范》的规定：“临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在（ ）kW及（ ）kW以上者，应编制临时用电施工组织设”。
　　A．50/50　　B．100/100　　C．150/150　　D．200/200
25、承重脚手架的施工载荷为：（ ）N/n2。
　　A．3000　　B．3500　　C．4000　　D．4500
26、扣件式钢管脚手架的扣件，螺杆捏紧扭力矩达到（ ）N•m时，不得破坏。
　　A．40　　B．55　　C．65　　D．70
27、用于脚手架的钢管，每根钢管的最大质量不应大于（ ）kg。
　　A．15　　B．20　　C．23　　D．25
28、用于脚手架的钢管，应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》中规定的3号（ ）钢管。
　　A．Q235A级　　B．碳素　　C．镀锌　　D．普通
29、下列关于吊钩的说法，错误的是（ ）。
　　A．一般吊钩是用整块钢材锻制的
　　B．吊钩的表面不得有刻痕、剥落、锐角等缺陷
　　C．发现吊钩有磨损时，应及时对吊钩进行补焊修理，以免发生意外
　　D．吊钩上应标明载重能力，如没有标记，仍可以使用，使用前应经过计算。
30、木质脚手架的材质通常为（ ）或落叶松。
　　A．槐树　　B．剥皮杉杆　　C．白杨树　　D．白桦树
31、钢丝绳在使用过程中会不断的磨损、弯曲、变形、锈蚀和断丝等，当不能满足安全使用时应予报废，即当钢丝绳直径的磨损和腐蚀大于钢丝绳直径的（ ），应予以报废。
　　A．5%　　B．7%　　C．10%　　D．12%
32、起重机的基本参数有六项：即起重力矩、起重量、最大起重量、工作幅度、起升高度和轨距，（ ）确定为基本参数。
　　A．起重力矩　　B．最大起重量　　C．起升高度　　D．轨距
33、锻造钩采用20号优质碳素钢，经过锻造和冲压，进行退火处理，以消除残余内应力，增加其韧性，要求硬度达到HB=（ ），再进行加工。
　　A．50～90　　B．75～135　　C．80～125　　D．60～120
34、卡环允许载荷的估算，可用下列经验公式（ ）进行计算，其中，d是销子的直径，P是允许载荷。
　　A．P≈1.5×d2　　B．P≈3.5×d2　　C．P≈3.0×d2　　D．P≈6×d2
35、关于钢丝绳的安全系数，错误的表述是（ ）。
　　A．手动起重设备，安全系数为4．5　　B．机动起重设备，安全系数为5～6
　　C．作吊索时弯曲，安全系数为8～10　　D．作缆风绳，安全系数为3．5
36、使用电瓶刨时，长度超过（ ）m的木材，应由两人配合操作。
　　A．1．5　　B．1．8　　C．2　　D．2．5
37、多台水泵并列安装时，间距不小于（ ）cm。
　　A．50　　B．80　　C．100　　D．150
38、卷扬机从卷筒到第一个导向滑轮距离，按规定：带槽卷筒应大于卷筒宽度的（ ）倍，无槽卷筒应大于（ ）倍。
　　A．5/10　　B．10/15　　C．15/20　　D．20/25
39、采用控制爆破拆除工程时，必须经过爆破设计，对（ ）进行严格的控制。
　　A．爆破点、爆破范围、用药量和爆破程序　　B．爆破点、引爆物、爆破时间和爆破范围
　　C．爆破点、爆破员、引爆物和爆破程序　　D．爆破点、引爆物、用药量和爆破程序
40、用于脚手架的竹竿一般采用（ ）年以上的楠竹。
　　A．4　　B．5　　C．6　　D．3
41、（ ）是整体现浇混凝土结构施工的一项新工艺。广泛应用于工业建筑的烟囱、水塔、筒仓、竖井和民用高层建筑剪力墙、框剪、框架结构施工。
　　A．墙体大模板　　B．飞模(台模)　　C．滑动模板　　D．一般木模板
42、行车粱的吊装要在柱子杯口二次灌缝的混凝土强度达到（ ）以后进行。
　　A．50%　　B．60%　　C．70%　　D．80%
43、国内建筑施工中应用最广泛的是（ ）搅拌机。
　　A．鼓形　　B．内燃式　　C．锥形倾翻出料　　D．强制式
44、对于建筑物和构筑物拆除的方法很多，主要有3类，下列拆除不属于这3类的是（ ）。
　　A．人工拆除　　B．机械拆除　　C．爆破拆除　　D．高处拆除
45、钢丝绳按绳芯不同分有麻芯(棉芯)、石棉芯和金属芯3种，其中（ ）可以在较高温度下工作，而耐重压，但钢丝绳太硬不易弯曲。
　　A．麻芯(棉芯)　　B．石棉芯　　C．金属芯　　D．无此钢丝绳
46、以下关于吊钩的表述和使用，说法错误的是（ ）。
　　A．吊钩根据外形的不同，分单钩和双钩两种。在使用上单钩较双钩简便，且受力条件没有双钩好，所以起重量大的起重机用双钩较多
　　B．一般吊钩是用整块钢材锻制的，表面应光滑，不得有裂纹、刻痕、剥裂、锐角等缺陷，并不准对磨损或有裂缝的吊钩进行补焊修理
　　C．吊钩上应注有载重能力，如没有标记，在使用前应经过计算，确定载荷重量，并作动静载荷试验，在试验中经检查无变形、裂纹等现象后方可使用
　　D．在起重机上用吊钩，无需任何保险装置
47、主要用于钢丝绳的临时连接和钢丝绳穿绕滑车组时后手绳的固定，以及扒杆上缆风绳绳头的固定等，起吊装作业中用的较广的钢丝绳夹具称为（ ）。
　　A．倒链　　B．卡　　C．绳卡　　D．吊钩
48、起重量大、操作省力、上升平稳、安全可靠，但它的上升速度比较慢，一般的不能在水平方向操作使用，它的起重为5～30t，最大可达500t；起重的高度为100～200mm，有手动和电动的两种，以上描述的千斤顶是（ ）。
　　A．齿条式　　B．螺旋式　　C．油压式　　D．无此千斤顶
49、塔式起重机可由一个工作地点移到另一工作地点，如轨道式塔式起重机，可以带负荷运行，在建筑群中使用可以不用拆卸、通过轨道直接开进新的工程幢号施工，此种塔式起重机称为（ ）。
　　A．固定式塔式起重机　　B．运行式塔式起重机　　C．上旋式塔式起重机　　D．重型塔式起重机
50、在荷载设计值计算中，荷载分项系数按永久荷载为（ ），活荷载为（ ）选取。
　　A．1，1.2　　B．1.2，1.4　　C．1.2，1.6　　D．1.4，1.6