第三章特种设备安全技术

一、单项选择题

1.额定蒸发量对大于＿t/h的锅炉至少应装两只独立的水位表。
A. 0. 1 
B. 0. 2 
C. 0. 5 
D. 1.0

2.锅炉压力容器上的压力表，表盘直径不应小于＿mm.
A. 150 
B. 120 
C. 100 
D. 50

3.新制压力容器投人使用前，使用单位必须填写________ 式两份。
A.压力容器使用证
B.压力容器使用登记表
C.压力容器使用登记管理规则
D.锅炉压力容器安全监察暂行条例

4.压力容器在正常工艺操作时可能出现的最高压力是＿。
A.最高工作压力
B.工作压力
C.设计压力
D.最高设计压力

5.当压力容器壳壁或元件金属的温度低于＿℃时，应按最低温度确定设计温度。
A.-30 
B.-20 
C.-10 
D. 0

6.压力容器常用的压力表为＿式压力表。
A.弹性元件
B.液柱
C.活塞
D.电量

7.起重机上，凡是高度不低于＿m的作业点，都应予以防护。
A.1 
B.1.5 
C. 2 
D. 2.5

8.电梯发生轿厢或对重蹲底时，吸收轿厢和对重动能的装置称为＿。
A.安全钳
B.限速器
C.限位开关
D.缓冲器

9.游乐设施的安全保证负责人必须具有＿年以上的管理工作经历或工程师以上的技术职务任职资格。
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

10.纳人质量技术监督部门安全监察范围的起重机械，包括额定起重量大于或等于It、且提升高度大于或等于＿m的起重机。
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

11．起重机与其他设备或固定建筑物的最小距离应保持在＿m以上。
A. 0. 5 
B. 1.0 
C. 1.5 
D. 2. 0

12.锅炉压力容器的安全装置可按其使用性能或用途分类，以下＿项与其他三项的使用功能不同。
A.连锁装置
B.警报装置
C.泄压装置
D.温度计

13.-是特种设备最基本的检验方法，通常在采用其他检验方法之前进行，是进一步检验的基础。
A.宏观检查
B.直观检查
C.量具检查
D.无损检测

14.表面探伤包括。
A.磁粉探伤、射线探伤
B.超声波探伤、射线探伤
C.射线探伤、渗透探伤
D.磁粉探伤、渗透探伤

15.纳人质量技术监督部门安全监察范围的起重机械，包括额定起重量大于或等于＿t的升降机。
A. 0. 5 
B. 1.0 
C. 1.5 
D. 2

16.没有纳人质量技术监督部门安全监察范围的游乐设施是＿。
A.转马
B.碰碰车
C.水上摩托
D.架空游览车

17.＿不是量具检查的常用工具。
A.塞尺
B.游标卡尺
C.样板
D. 5一10倍放大镜

18.下列现象中不是满水事故的症状。
A.水位表内看不到水位，但表内发暗
B.水位报警器发出高水位警报
C.给水流量不正常地大于蒸汽流量
D.过热蒸汽温度升高

19.锅壳锅炉的最低安全水位应＿。
A.高于最高火界
B.低于最高火界
C.等于最高火界
D.小于等于最高火界

20.锅炉排污的目的是＿。
A.降压
B.降低水位
C.降低锅水杂质含量
D.改变锅水的饱和度

21.锅炉启动应按＿工序进行准备。
A.烘炉一上水一煮炉一点火升压
B.上水一烘炉一煮炉一点火升压
C.上水一煮炉一烘炉一点火升压
D.煮炉一烘炉一上水一点火升压

22.检测时，需要加强人员防护的是＿。
A.磁粉
B.涡流
C.超声波
D.射线

23.锅炉压力容器缺陷中最危险的是＿。
A.均匀腐蚀
B.变形
C.裂纹
D.内部沉积污垢

24.锅炉压力容器焊工考试合格证的有效期为＿年。
A. 10 
B. 5 
C. 3 
D. 1

25.锅炉运行中，操作人员应不断地通过＿监视锅内的水位。
A.水位表
B.安全阀
C.压力表
D.温度表

26.安全阀是一种-装置。
A.计量
B.连锁
C.报警
D.泄压

27.运行中压力容器的检查主要包括＿三个方面。
A.操作压力、操作温度、液位
B.化学成分、物料配比、投料数量
C.压力表、安全阀、缺陷
D.工艺条件、设备状况、安全装置

28.只有经过＿合格的气瓶才可以继续使用。
A.外观检查
B.音响检查
C.内部检查
D.水压试验

29.气瓶充装液化石油气时，应-充装。
A.满瓶
B.按70%容积
C.按充装系数
D.按80%容积

30.按照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定，额定蒸发量大于0. 2 t/h而小于0. 5 t/h的蒸汽锅炉至少应装设＿。
A.两个安全阀
B.一个安全阀
C.一个高低水位报警器
D.一个压力报警器

31．层燃炉一般用＿引火。
A.木柴
B.油类
C.酒精
D.易燃物

32.锅炉中氧腐蚀最容易发生的部位是给水管路和＿。
A.过热器
B.集箱
C.省煤器
D.受热面

33.锤击检查是一种常用的＿。
A.量具检查
B.直观检查
C.无损检验
D.金相检验

34.相对来说，＿锅炉点火时发生炉膛爆炸的可能性小些。
A.燃煤
B.燃气
C.燃油
D.煤粉

35.锅炉发生严重满水事故时，应采取的措施是＿。
A.将自动给水改为手动
B.关闭给水阀门
C.减少燃料和送风
D.紧急停炉

36.锅炉发生严重缺水事故时，应采取的措施是＿。
A.叫水'
B.冲洗水位表
C.立即上水
D.紧急停炉

37.电梯的-应当对电梯质量及投人运行后的维修保养负责。
A.使用单位
B.设计单位
C.制造单位
D.安全监督管理部门

38.液化气体钢瓶常用的泄压装置是＿。
A.安全阀
B.爆破片
C.爆破帽
D.易熔塞

39.压力容器在正常运行中，其顶部的压力是＿。
A.最高工作压力
B.工作压力
C.设计压力
D.最低工作压力

40.起重量限制器主要用于-起重机。
A.轻小型
B.桥架类
C.臂架类
D.升降类

41.《蒸汽锅炉安全技术监察规程》适用于＿的固定式蒸汽锅炉。
A.以水为介质
B.以水或油为介质
C.以油为介质
D.各种介质

42.下列设备中属于特种设备的是＿。
A.冲床
D.挖掘机
C.液化气罐
D.汽车

43.气瓶充装后，应静置＿h，使其压力稳定、温度均匀。
A. 8 
B. 10 
C. 12 
D. 24

44.在锅炉运行中要定期冲洗水位表，每班应至少冲洗次。
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

45.存放气瓶的库房，相对湿度应控制在＿％以下。
A. 50 
B. 60 
C. 70 
D. 80

46.使用＿时，操作者的双手、手套及工具等不得沾染油脂。
A.氢气瓶
B.氧气瓶
C.液化石油气钢瓶
D.氮气瓶

47.气瓶使用中，其周围m范围内不得进行有明火或可能产生火花的作业。
A. 3 
B. 5 
C. 10 
D. 15

48.瓶阀冻结时，应把气瓶移至较温暖的地方，用-解冻。
A.温水
B.开水
C.蒸汽
D.明火

49.瓶阀冻结时，应把气瓶移至较温暖的地方，严禁用温度超过＿℃的热源对气瓶加热解冻。
A. 30 
B. 40 
C. 50 
D. 60

50.在用电梯和载人升降机的定期检验周期为＿年。
A.半
B. 1 
C. 1. 5 
D. 2

51．压力管道的末期检查及寿命评估主要是针对＿。
A.管道的严密性
B.管道的振动情况
C.管道材料的老化情况
D.管道的磨损情况

52.锅炉压力容器定期检验时，以＿为主。
A.无损探伤
B.直观检查
C.量具检查
D.宏观检查

53.下列现象中＿不属于锅炉缺水事故的症状。
A.水位报警器发出低水位警报
B.水位表内看不到水位，表内发白发亮
C.过热蒸汽温度下降
D.锅炉排烟温度上升

54.蒸汽锅炉爆炸时，爆炸力主要来自＿。
A.锅筒中的饱和水
B.锅筒中的饱和蒸汽
C.炉膛火焰
D.炉膛可燃气体

55.锅炉爆管事故的后果是＿。
A.蒸汽带水
B.降低蒸汽品质
C.水位下降
D.严重水击

56.纳人质量技术监督部门安全监察的游乐设施，包括最大运行线速度大于或等__m/s的载人大型游乐设施。
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5

57.纳人质量技术监督部门安全监察的游乐设施，包括运行高度距地面高于或等于m的载人大型游乐设施。
A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5

58.声发射是一种＿方法。
A.宏观检查
B.断口分析
C.动态无损检测
D.金相检验

59.锅炉停炉后，在锅水温度降至＿℃以下时，方可全部放水。
A.50 
B.60 
C.70 
D.80

60.蒸汽锅炉在规定的给水压力和负荷范围内连续运行时，应保证的最大出口蒸汽压力称为＿压力。
A.工作
B.设计
C.额定蒸汽
D.最高

61.锅炉水位应经常保持在正常水位线处，并允许在正常水位线上下＿mm之内波动。
A. 30 
B. 50 
C. 80 
D. 100

62.永久气体气瓶的最高使用温度为＿℃。
A. 20 
B. 40 
C. 60 
D. 80

63.锅炉上水时，为防止产生过大热应力，上水温度最高不超过＿℃。
A.60 
B.70 
C.80 
D.90

64.防止炉膛爆炸的措施是，点火前应开动引风机给锅炉通风＿min.
A. 2～5 
B.3～6 
C. 4～8 
D. 5～10

65.额定蒸发量大于0. 5t/h的锅炉至少应装设＿。
A.两个安全阀
B.两个水位表
C.一个水位表
D.一个压力报警器

66.锅炉上水时，为防止产生过大的热应力，水温与筒壁温差应不超过＿℃。
A.30 
B.40 
C.50 
D.60

67.承压类特种设备耐压试验的目的主要是检验设备的＿。
A.密封性能
B.力学性能
C.抗冲击能力
D.承压能力

68.承压类特种设备的耐压试验主要用于检验设备承受＿的能力。
A.液压强度
B.气压强度
C.静压强度
D.动压强度

69.下列不属于无损探伤的是＿。
A.射线探伤
B.磁粉探伤
C.超声波测厚
D.着色探伤

70.锅炉启动时，暖管的目的是＿。
A.防止热应力过大而损坏管道、阀门
B.防止高温烟气造成炉墙、烟道变形
C.清除蒸发受热面中的油污、铁锈
D.向共用的蒸汽母管供气

71.锅炉运行中，蒸发受热面管子突然破裂、水汽大量喷出的事故叫＿。
A.汽水共腾
B.水击
C.爆管
D.炉膛爆炸

72.向气瓶内充气，速度不得大于＿m'/h且充装时间不应小于30 min。
A. 4 
B. 6 
C. 8 
D. 10

73.在用起重机应按有关要求，由特种设备检测部门每＿年进行一次检验，合格认可后方可继续使用。
A. 3 
B. 2 
C. 1 
D.半

74.气瓶使用时瓶内气体不能用尽，永久气体气瓶的剩余压力应不小于＿ MPA。
A. 0. 03 
B. 0. 05
C. 0. 08 
D. 0. 1

75.加强锅炉压力容器停用期间的维护保养，是为了防止设备表面产生＿。
A.裂纹
B.腐蚀
C.变形
D.磨损

76.在锅炉潮湿的烟道内进行检验，照明电压不应超过＿V.
A.6 
B.12 
C.24 
D.36

77.露天作业的轨道起重机，当风力大于＿级时，应停止作业。
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 6

78.客运架空索道的安全营救时间一般应少于＿h。
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

79.发现汽水共腾时，应
A.减弱燃烧
B.关闭给水阀
C.加大通风
D.立即停炉

80.为了防止水击事故，可分式省煤器的出口水温应严格控制，使之低于同压力下的饱和温度＿℃。
A. 20 
B. 30 
C. 40 
D. 50

81．尾部烟道二次燃烧事故主要发生在＿锅炉上。
A.燃煤
B.燃油
C.燃气
D.煤粉

82.尾部烟道二次燃烧事故易在＿发生。
A.煮炉阶段
B.点火升压阶段
C.正常运行中
D.停炉之后不久

83.____ 是锅炉结渣的原因之一。
A.水循环故障
B.空气量不足
C.尾部烟道内可燃物堆积
D.煤的灰渣熔点低

84.-是预防锅炉结渣的主要措施之一。
A.加强吹灰
B.减少锅炉的启停次数
C.设置炉膛安全保护装置
D.炉膛中布置足够的受热面

85.锅炉过热器损坏的症状是＿。
A.过热器后的烟气温度降低
B.蒸汽温度下降
C.蒸汽流量增加
D.炉膛负压增加

86.起重机的钢丝绳在卷筒上的极限安全圈应保证在＿圈以上。
A. 1 
B. 2 
C. 3'
D. 4

87.倾翻事故是-起重机的常见事故。
A.自行式
B.门式
C.塔式
D.门座

88.低压容器属于第________类压力容器。
A.一
B.二
C.三
D.四

89.从事起重作业的人员从起重机机体等高空处坠落所造成的摔伤事故称为＿。
A.重物失落事故
B.挤伤事故
C.坠落事故
D.机体毁坏事故

90.起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏事故称为
A.重物失落事故
B.挤伤事故
C.坠落事故
D.机体毁坏事故

91.发生起重机挤伤事故的多为-一人员。
A.司索
B.指挥
C.驾驶
D.搬运

92.起重作业中突然停电，司机应首先＿。
A.锚定住起重机
B.将所有控制器置零
C.鸣铃或示警
D.关闭总电源

93.严重缺水时，如果＿就可能导致锅炉爆炸。
A.立即叫水
B.立即上水
C.立即停炉
D.立即排污

94.停用＿个月以上的起重机，使用前应对其重要零部件、安全装置、电气系统、动力系统等进行检查。
A.一
B.两
C.三
D.六

95.＿是造成锅炉汽水共腾的原因之一。
A.燃烧不稳定
B.水循环故障
C.严重缺水
D.锅水品质太差

96．压力容器气密性试验所用气体的温度不应低于＿℃。
A. 5 
B. 10 
C. 15 
D. 20

97.锅炉运行中，对其气压的调节就是对＿的调节。
A.负荷
B.气温
C.燃烧
D.蒸发量

98.贮存液化气体的容器，其超压主要是由于＿引起的。
A.压力表失灵
B.阀门误关闭
C.原料中含有杂质
D.充装过量且意外受热

99.乙炔瓶的充装压力，在任何情况下都不得大于＿MPA.
A. 1 ．5 
B. 2 
C. 2.5 
D. 3

100.最高工作压力多指在正常操作情况下，容器＿可能出现的最高压力。
A.底部
B.中部
C.顶部
D.任一部位

二、多项选择题

1.以下属于特种设备的是＿。
A.锅炉、压力容器（含气瓶）
B.电气设备
C.电梯
D.客运索道
E.起重机械

2.起重机安全装置有＿。
A.力矩限制器
B.防风防爬装置
C.安全钩、防后倾装置和回转锁定装置
D.危险电压报警器
E.防超越行程的保护

3.锅炉的安全附件包括
A.安全阀
B.爆破片
C.压力表
D.水位表
E.减压阀

4.锅炉按载热介质分为＿。
A.蒸汽锅炉
B.热水锅炉
C.直流锅炉
D.有机载热体锅炉
E.废热锅炉

5.起重机位置限制与调整装置有＿。
A.上升极限位置限制器
B.缓冲器
C.夹轨器
D.偏斜调整和显示装置
E.运行极限位置限制器

6.锅炉点火升压阶段的安全注意事项包括＿。
A.防止炉膛爆炸
B.防止水位异常升高
C.控制升温升压速度
D.严密监视和调整仪表
E.及时排污和吹灰

7.压力容器检修中的安全注意事项有＿。
A.注意通风和监护
B.注意用电安全
C.容器内部介质全部排净
D.禁止带压拆装连接部件
E.禁止自行以气压试验代替水压试验

8.锅炉停炉保养的方法主要有＿。
A.压力保养
B.湿法保养
C.干法保养
D.通风保养
E.充气保养

9.锅炉爆管事故主要是由于＿造成的。
A.严重缺水
B.水循环故障
C.负荷变化过快
D.飞灰磨损严重
E.管内异物堵塞

10.永久气体气瓶爆炸事故主要是由于＿造成的。
A.用氧气瓶、空气瓶充装可燃气体
B.用可燃气体气瓶充装氧气、空气
C.气瓶充装过量
D.用低压气瓶充装高压气体
E.气瓶存在严重缺陷

11.压力容器爆炸的危害是＿。
A.冲击波及其破坏作用
B.高温水汽烫伤
C.爆破碎片的破坏作用
D.二次爆炸及燃烧
E.介质伤害

12.低压液化气体气瓶充装中应注意＿。
A.确认瓶阀出气口的螺纹与所装气体规定的螺纹形式相符
B.充装计量用的称重衡器保持准确
C.压力表精度不应低于1．5级
D.对充装重量复验
E.易燃液化气体（除乙烯外）中氧含量不应超过4%

13.满水事故的常见原因是＿。
A.水位表故障造成假水位而运行人员未及时发现
B.水位报警器或给水自动调节器失灵而又未及时发现
C.运行人员对水位监视不严
D.运行人员排污后忘记关排污阀
E.排污阀泄漏

14.锅炉爆炸事故的主要原因是＿。
A.满水导致爆炸
B.水蒸汽爆炸 
C.超压爆炸
D.缺陷导致爆炸
E.严重缺水导致爆炸

15．炉膛爆炸同时具备以下＿条件。
A.燃料以气态积存在炉膛中
B.炉膛烟气侧压力突然升高
C.送风机突然停转
D.有足够的点火能源
E.燃料和空气的混合物达到爆燃浓度

16.压力容器的维护保养包括＿。
A.保持完好的防闻会
B.消除产生腐蚀的因素
C.消灭容器的"跑、冒、滴、漏"
D.平稳操作，防止超载
E.加强容器在停用期间的维护

17.对压力管道施工质量的检查，可着重从＿方面进行。
A.管道及其元件
B.支吊架
C.焊接
D.隔热防腐
E.严密性

18.保护装置是锅炉的重要安全附件，保护装置主要包括＿。
A.超温报警装置
B.自动控制装置
C.熄火保护装置
D.高低水位报警装置
E.排污装置

19.锅炉压力容器常用的无损检测方法是＿。
A.超声波检测
B.射线检测
C.壁厚测量
D.磁粉检测
E.金相检验

20.锅炉遇有＿时，必须紧急停炉。
A.水位低于水位表的下部可见边缘
B.水位超过最高可见水位，经放水仍见不到水位
C.压力表指针出现跳动
D.设置在与锅筒蒸汽空间直接相连接的压力表全部失效
E.送风不足，燃烧不正常

21.电梯由于＿，以及超载拖动绳断裂等原因，都会造成轿厢超速和坠落。
A.控制失灵
B.制动器失灵
C.缓冲器失灵
D.曳引力不足
E.制动力不足

22.起重机的位置控制装置与调整装置主要包括＿。
A.上升极限位置限制器
B.运行极限位置限制器
C.回转锁定装置
D.缓冲器
E.偏斜调整和显示装置

23.起重机的防风防爬装置主要有＿。
A.安全钩
B.锚定装置
C.回转锁定装置
D.铁鞋
E.夹轨器

24.-是锅炉导致爆炸的常见原因。
A.超压
B.严重水击
C.严重缺水
D.严重缺陷
E.汽水共腾

25.起重机常见伤害事故有＿。
A.重物坠落
B.轿厢超速
C.挤压
D.失稳倾翻
E.触电

26.起重机械安全技术档案的内容包括＿。
A.设备出厂技术文件
B.安装、修理记录和验收资料
C.使用、维护、保养和试验记录
D.安全评价及寿命评估报告
E.设备及人身事故记录

27.起重机械坠落事故常见的类型有＿。
A.脱绳事故
B.脱钩事故
C.断绳事故
D.机体撞击坠落事故
E.吊钩破断事故

28.起重机械室外触电安全防护措施主要包括＿。
A.保证绝缘的可靠性
B.保证安全电压
C.保证配电最小安全净距
D.保证接地与接零的可靠性
E.加强屏护保护

29.客运架空索道的安全特点是＿。
A.露天高处作业
B.钢丝绳的安全影响大
C.作业中常常需要多人配合
D.工作环境复杂
E.营救难度大

30.纳入质量建设监督部门安全监察的游乐设施为＿。
A.转马类
B.滑行车类
C.水上摩托
D.碰碰车类
E.快艇

参　考　答　案

一、单项选择题
1--10  BCBABACDCB   11--20  ADBDACDDAC  21--30  BDCCADCDCB
31--40 ACBABDCDBB   41--50  ACDADBCABB  51--60  CDCACBACCC
61--70 BCDDACDCCA   71--80  CCBBBCDCAC  81--90  BDDDACAACA
91--100 ABBADADDCC

二、多项选择题
1--10  ACDE ABCD ABDE ACD ABDE ABCE ABDE ABDE
11-20  ACDE ABE ABC BCDE ADE ABCE ABCD ACD ABD ABD
21-30  ABDE ABDE BDE ACD ACDE ABCE ABCE BCDE ABDE ABD