一、单项选择题

1．机车"三项设备"不包含
A.机车信号
B.列车无线调度电话
C.列车运行监控记录装置
D.自动停车装置

2.线路轨距是指钢轨头部踏面下＿mm范围内两股钢轨工作边之间的最小距离
A. 10 
B. 16 
C. 8 
D. 6

3.铁路线路标准轨距为＿mm。
A.1453 
B.1543 
C.1435 
D.1345

4.机车车辆上部高度距钢轨顶面的距离不得超过＿mm。
A.4800 
B.4880 
C-4480 
D.4840

5.机车车辆两侧最大宽度不得超过＿mm。
A.3440 
B.3340 
C.4300 
D.3400

6.铁路线间距为区间及站内两相邻线路-一。
A.中心线之间的距离
B.内侧钢轨之间的距离
C.外测钢轨之间的距离
D.内侧钢轨间距与外侧钢轨间距的平均值

7.以下相邻线间最小距离的规定中，要求间距最大的是＿。
A.车站到发线与其相邻线间
B.允许速度小于140 km/h的区间双线间
C.牵出线与其相邻线间
D.允许速度在140一160 km/h的区间双线间

8.以下有关列车中关门车的限制规定中，不正确的是＿。
A.列车中关门车数不得大于6% 
B.关门车不得挂于机车后部3辆以内
C.关门车连续连挂不得超过3辆
D.旅客列车不准编挂关门车

9.除专业人员外，其他人员与牵引供电设备带电部分的安全距离不得少于＿mm。
A.3000 
B.2000 
C.4000 
D.2500

10.铁路运输事故按性质及所造成的损失分为＿。
A.特别重大事故、重大事故、大事故、险性事故和一般事故5个级别
B.重大事故、大事故、险性事故和一般事故4个级别
C.特别重大事故、重大事故、大事故和一般事故4个级别
D.重大事故、大事故和一般事故3个级别

11.影响铁路运输安全的关键因素是＿。
A.设备因素
B.运输系统内人员
C.运输系统外人员 
D.运输系统内人员和运输系统外人员

12.发生铁路运输事故后，负责勘测现场和事故调查的是＿。
A.公安部门
B.工务部门
C.安监部门
D.车务部门

13.发生事故线路遭到破坏时，需测量事故地点前后各____M的线路质量。
A. 30 
B. 50 
C. 80 
D. 100

14.铁路运输事故责任分为＿。
A.全部责任、主要责任、次要责任和无责任
B.全部责任、主要责任、次要责任、一般责任和无责任
C.全部责任、主要责任、一般责任和无责任
D.全部责任、重大责任、一般责任和无责任

15.在铁路运输事故责任判定时，大事故由＿。
A.事故发生单位判定
B.车站判定
C.铁路局判定
D.铁道部判定

16.行车事故造成的直接经济损失是指＿。
A.技术设备损失费用
B.事故救援和伤亡人员处理费用
C.技术设备损失费用和事故救援费用
D.技术设备损失费用、事故救援和伤亡人员处理费用

17.发生重大事故的基层单位，应于事故发生后的＿日内向上级单位提出事故报告。
A. 3 
B. 5 
C. 7 
D. 10

18.车辆转向架侧架、摇枕的使用年限不得超过＿年。
A. 20 
B. 25 
C. 30 
D. 35

19.调动乘坐旅客的车辆时，调车作业速度不得超过＿km/h。
A. 10 
B. 15 
C. 20 
D. 25

20.接近备连挂的车辆时，调车作业速度不得超过＿km/h。
A. 2 
B. 3 
C. 5 
D. 8

21.在空线上牵引运行时，调车作业速度不得超过＿km/h。
A. 10 
B. 20 
C. 30 
D. 40

22.推进运行时，调车作业速度不得超过＿km/h。
A. 30 
B. 35 
C. 40 
D. 45

23.引导接车时，列车进站速度不得超过＿km/h。
A. 15 
B. 20 
C. 25 
D. 30

24.在尽头线上调车时，距线路终端的安全距离应为＿mm。
A. 5 
B. 8 
C. 10 
D. 12

25.接触网带电部分至固定接地物的距离不应少于＿mm。
A.100 
B.200 
C.250 
D.300

26.接触网带电部分距机车车辆或装载货物的距离不应少于＿mm。
A.300 
B.350 
C.400 
D.450

27.跨越电气化铁路的各种建筑物与带电部分最小距离为＿mm。
A.300 
B.400 
C.500 
D.600

28.轨道检查车属于车辆中的＿。
A.特种用途车
B.客车
C.普通货车
D.特种货车

29.机车乘务员夜间连续工作时间超过＿h，须实行班前待乘休息制度。
A. 6 
B. 8 
C. 10 
D. 12

30.车站接发列车的指挥者是＿。
A.车站调度员
B.车站值班员
C.列车调度员
D.主管运输站长

31．道路交通安全系统的核心要素是＿。
A.人
B.车
C.路
D.交通规则

32.客运班车的运营在上级主管部门批准后，＿。
A.可自行变更线路和班次
B.不能变更线路，只能自行变更班次
C.不能自行变更线路和班次
D.不能自行变更线路和班次，但能自行停运。

33.超载的货物运输车辆须＿。
A.就近卸货
B.就地卸货
C.在前方站卸货
D．返回原地卸货

34.道路运输经营者运输货物时，装载量＿。
A.只需满足车辆标记核载范围
B.只需满足公路的载重量
C.只需满足公路和桥涵载重量范围
D.需同时满足车辆、公路和桥涵载重量范围

35.超限货物车辆在长度方面是指货车总长＿m以上。
A.16 
B.18 
C.20 
D.22

36.超限货物车辆在宽度方面是指货车总宽度＿m以上。
A.2.5 
B.2.8 
C.3.0 
D.3.2

37.超限货物车辆在高度方面是指从地面算起＿m以上。
A.3.0 
B.3.5 
C.4.0 
D.4.5

38.超限货物车辆在重量方面是指单车、办挂列车、全挂列车车货总质量＿kg以上。
A.34000 
B.36000 
C.38000 
D.40000

39.指示标线属于
A.交通标志
B.路面标线
C.视线诱导标
D.指示标志

40.根据统计，绝大部分交通事故与＿有关。
A.驾驶人
B.行人的遵章意识
C.乘客的安全意识
D.车辆状况

41.道路上的安全护栏的布设地点为＿。
A.设于路堤填土高度大于2 m的路段
B.设于路堤填土高度大于3 m的路段
C.设于路堤填土高度大于4 m的路段
D.设于路堤填土高度大于5 m的路段

42.路侧护栏最小设置长度为＿m。
A. 50 
B. 60 
C. 70 
D. 80

43.路侧护栏的设计条件主要针对的车型是＿。
A.轿车
B.中型客车
C.中型货车
D.大型货车

44.路侧护栏的设计条件中考虑的碰撞速度为＿km/h。
A.50 
B.60 
C.70 
D.80

45.路侧护栏的设计条件中考虑的碰撞车辆重为＿t。
A. 6 
B. 8 
C. 10 
D. 12

46.路侧护栏的设计条件中考虑的碰撞角度为＿。
A. 150 
B. 200 
C. 250 
D. 300

47.为解决由于驾驶员疲劳或注意力不集中而容易发生事故的情况，需采用的监控与检测技术是
A.视觉增强系统
B.速度控制系统
C.车辆导行系统
D.驾驶报警系统

48.交通事故类型按其严重程度分为＿。
A.特别重大、重大、一般和轻微4个等级
B.特别重大、重大、大事故、一般和轻微5个等级
C.特别重大、重大、大事故和一般4个等级
D.特别重大、重大、大事故和轻微4个等级

49.一次造成30人以上死亡的事故属于＿。
A.特大事故
B.重大事故
C.大事故
D.一般事故

50.一次造成的损失不足3万元的事故属于＿。
A.特大事故
B.重大事故
C.一般事故
D.轻微事故

51．路面的粗糙度＿。
A.影响行车的平稳性和舒适性，应尽量减小
B.可增加路面表面的抗滑性，有利于安全，应适度保持
C.增加轮胎磨损程度，应尽量减小
D.可增加路面表面的抗滑性，有利于安全，应尽量加大

52.交通事故专用报案电话为＿。
A. 121 
B. 120 
C. 112 
D. 122

53.保护事故现场时，树立的警告标志应位于来车方向与事故现场相距＿m。
A. 80 
B. 100 
C. 120 
D. 150

54.紧急救援电话为＿。
A.121 
B.120 
C.112 
D.122

55.我国第一部道路交通管理法典为＿。
A.《道路交通安全法》
B.《公路法》
C.《道路运输条例》
D.《机动车驾驶证管理办法》

56.根据事故船舶的等级、人员伤亡和造成的直接经济损失，水运事故分为＿。
A.特别重大、重大、一般和小事故4个等级
B.特别重大、重大、大事故、一般和小事故5个等级
C.特别重大、重大、大事故和一般事故4个等级
D.特别重大、重大、大事故和小事故4个等级

57.停航在24小时以上7天以内的搁浅事故属于＿。
A.重大事故
B.大事故
C.一般事故
D.小事故

58.重大搁浅事故指造成停航＿天以上。
A. 15 
B. 20 
C. 25 
D. 30

59.船舶重大事故隐患分为
A.严重违章、操作人员过失、机电设备故障和其他因素4类
B.船舶超载、操作人员过失、机电设备故障和其他因素4类
C.船舶超速、操作人员过失、机电设备故障和其他因素4类
D.违章装载、操作人员过失、机电设备故障和其他因素4类

60.水运交通事故的发生与多方面因素有关，其中最重要的因素是＿。
A.船舶设备与航行条件
B.气候与环境因素
C.人的因素
D.管理因素

61．船舶交通管理系统的简称是＿。
A. VIS 
B. VTS 
C. VHF 
D. IMO

62.据我国对重大件货物的规定，远洋运输时，指单件质量或长度超过＿。
A. 3 t或9 m 
B.3 t或12 m 
C.5 t或9 m 
D.5 t或12 m

63.据我国对重大件货物的规定，沿海运输时，指单件质量或长度超过＿。
A.3 t或9 m 
B. 3 t或12 m 
C.5 t或9 m 
D.5 t或12 m

64.按国际标准规定，重大件货物指单件质量或长度超过＿。
A.30 t或9 m 
B. 30 t或12 m 
C. 40 t或9 m 
D.40 t或12 m

65.按国际标准规定，重大件货物指单件高度或宽度超过＿。
A.3 m或3 m 
B.3 m或4 m 
C.4 m或3 m 
D.4 m或4 m

66.《国际海运危险货物规则》适用于＿。
A.所有危险货物
B.包装危险货物和散装液体化学品运输
C.包装危险货物
D.包装危险货物和油轮运输

67.《国际海运危险货物规则》将危险货物分为＿。
A.八大类
B.九大类
C.十大类
D.十一大类

68.危险货物的I、II、IQ类包装中，I类包装适于的危险货物＿。
A.危险性最大
B.危险性最小
C.与危险性无关，只与货物类别有关
D.与危险性和货物类别均无关

69.放射性货物应远离＿。
A.热源
B.电源
C.潮湿区域
D.居住区

70.我国在将有关国际公约转化为国内法时的做法是＿。
A.采用"一元论"的做法
B.采用"二元论"的做法
C.采用国际公约的法律效力高于本国立法的法律适用办法
D.采用国际公约的法律效力平等于本国立法的法律适用办法

二、多项选择题

1.铁路线路在半径小于350 m的曲线段＿。
A.轨距需加宽
B.外轨需超高
C.轨距不需加宽
D.外轨不需超高

2.接触网工作电压的限度值包括＿。
A.接触网最高工作电压为27.5 kW 
B.瞬时最大值为32 kW
C.非正常情况下不得低于19 kW 
D.最低工作电压为20 kW

3.铁路运输安全技术设备包括＿。
A.信号设备
B.自燃灾害预报与防治设备
C.检测设备
D.铁路轨道

4.机车车辆冲突事故的主要隐患包括＿。
A.接发列车失误
B.停留车辆未采取防溜措施

G.运行中关闭机车"三项设备"
D.车辆装载货物超限

5.运输系统外人员造成运输事故的致因因素包括＿。
A.旅客携带"三品"上车
B.铁路职工技术水平低
C.车辆行人强行通过道口
D.货主托运危险品不如实申报

6.常见的列车检测技术包括＿。
A.卫星系统
B.脱轨或拖挂设备监测器
C.铁路列车超速防护
D.查询应答器

7.机车车辆的防溜措施中，车辆连挂在一起的条件是＿。
A.停留在技术站的任何线路上
B.停留在中间站的任何线路上
C.停留在技术站到发线和调车线以外的线路上
D.停留在中间站有坡度的线路上

8.为做好防火工作，需配备灭火器的有＿。
A.客车
B.普通货车
C.电力机车
D.内燃机车

9.防止营业线施工事故的安全措施包括＿。
A.施工组织由领导小组指挥
B.按规定距离设置防护信号
C.严格确认放行列车条件
D.施工后应首先放行旅客列车

10.事故救援设备包括
A.救援列车
B.复轨器
C.脱轨器
D.柴油发电机组

11．铁路运输安全技术措施包括＿。
A.作业过程控制与管理
B.设计技术
C.安全检测与监控技术
D.事故救援

12.集中连锁设备的作用包括-。
A.保证接发列车安全
B.提高办理作业效率
C.自动开放与关闭信号
D.监督车站线路占用与信号显示情况

13.道路交通系统的基本要素包括＿。
A.驾驶人
B.居民
C.非机动车
D.城市建筑物

14.对机动车进行安全检查是为了＿。
A.收费
B.督促车主保持良好车况
C.减少环境污染
D.减少事故后的伤亡人数

15.出租汽车司机可以
A.自行招揽他人同乘
B.经承租人同意招揽他人同乘
C.自行决定行使路线
D.与承租人协商确定行使路线

16.须到当地县级以上人民政府交通行政主管部门办理审批手续的车辆有＿。
A.危险货物运输车辆
B.普通货物运输车辆
C.大型物件运输车辆
D.超载的运输车辆

17.特种车辆包括＿。
A.运钞车
B.军事运输车
C.警车
D.救护车

18.警车、消防车、救护车、工程救险车非执行紧急任务时＿。
A.可以使用报警器、标志灯具
B.仍享有道路优先通行权
C.不得使用报警器、标志灯具
D.不享有道路优先通行权

19.在确保安全的前提下，不受车辆分道行使限制的车辆包括＿。
A.洒水车
B.军事运输车
C.警车
D.运钞车

20.应装备灭火器的车辆包括＿。
A.座位数大于9的客车
B.运送易燃、易爆物品的车辆
C.运送超限货物的车辆
D.运送大型物件的车辆

21．机动车载运超限货物＿。
A.须经公安机关批准
B.不需经公安机关批准
C.须按指定时间行使
D.须按指定速度行驶

22.交通标志包括＿。
A.路面标线
B.旅游区标志
C.视线诱导标
D.道路施工安全标志

23.道路的几何线形与事故的关系满足＿。
A.山地比丘陵事故率低
B.平曲线的曲率越大，事故率越高
C.只要线形标准符合规范，不论线形如何组合，事故率是一样的
D.竖曲线半径越大，视距也越大

24.对于仅造成车辆及少量物品损失的轻微交通事故，当事人＿。
A.无论对事实及成因有无争议，均需等交通警察到达后处理纠纷
B.无论对事实及成因有无争议，均不得呼叫交通警察
C.对事实及成因无争议时，可即行撤离现场，自行协商处理损害赔偿事宜。
D.对事实及成因有争议时，需等交通警察到达后处理纠纷

25.船舶的航向有＿。
A.罗经航向
B.真航向
C.航迹向
D.陀螺航向

26.岸基定位是指按照下列＿目标定位。
A.沿岸树木
B.灯标
C.山头
D.大型固定物标

27.船舶的定位方法有＿。
A.天文定位
B.水流方向定位
C.岸基定位
D.全球定位系统

28.船舶航向控制设备包括＿。
A.航向保持系统
B.航迹保持系统
C.螺旋桨
D.舵

29.经审查重大件货物符合装运条件与要求后，需＿。
A.编制配装图
B.编制吊装方案
C.编制衬垫方案和加固绑扎方案
D.计算重心位置

30.危险货物标志的组成包括＿。
A.标识
B.标记
C.图案标志
D.标牌

参考答案

一、单项选择题

1--10 DBCADACCBA 11--20 DCDACDCBBC

21--30 DABCDBCAAB31--40 ACBDBACDBA

41--50 BCCBCADAAC 51--60 BDBCABCDAC

61--70 BCBDACBADC

二、多项选择题

1--10 AB ACD BC ABC ACD AD BC ACD BC ABD

11--20 BCD ABD ABC BCD BD AC CD CD AC AB

21--30 ACD BD BD CD ABC BCD ACD ABD ABC BCD