安全生产技术综合模拟试题

考试注意事项：

一、本考试由两部分组成：第一部分为必答题，单项选择题，共70题（每题1分），多项选择题，共10题（每题2分），满分90分；第二部分为选答题，分四个专业，每个专业10道单项选择题（每题1分），满分10分。考生可根据自己专业特长，任选其中一组，如果多选，计算机阅卷系统将只评阅该部分最前面的选项。

二、试卷全部为客观评分题，答案用2B铅笔涂在答题卡上，否则无效。

三、本考试全部时间为150分钟，终了时间一到，应考人员一律停笔，等候监考人员收点试卷及答题卡，全部考试结束后，须待监考人员将全部试卷及答题卡收点无误，并宣布本考试结束，方可离开考场。

第一部分必答题

一、单项选择题（每题1分，共70题）

1.在机械产品寿命周期的各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是＿。
A.设计
B.制造
C.使用
D.维修

2.解释燃烧实质的现代燃烧理论是＿。
A.分子碰撞理论
B.燃烧素学说
C.活化能理论
D.链式反应理论

3.多数固体的燃烧呈＿，有些固体则同时发生气相燃烧和固相燃烧。
A.固相
B.液相
C.气相
D.三相混合

4.特种作业人员是从事特种作业人员岗位类别的统称。属于特种作业人员的电工、电焊工、＿等人员，必须经由国家授权机构的培训、资格考核、认可并颁发凭证后，才可持证上岗。
A.起重机司机
B.车工
C.纺织工
D.电话接线员

5.在人员聚集的公共场所或工作场所，建筑物的门窗宜采用＿。
A.推拉式
B.向内开启式
C.向外开启式
D.任何方式

6.《职业性接触毒物危害程度分级》（GB 5044一85）分级依据指标之一包括＿。
A.最高容许后果
B.致癌性
C.急性中毒
D.慢性中毒

7.诸如化学危险品库、氢氧站、氮氧站、油料库应远离火源，布置在厂区边缘地区及
A.最大频率风向的下风侧
B.最大频率风向的上风侧
C.最小频率风向的下风侧
D.最小频率风向的上风侧

8.将机器上的紧急事故开关（亦称急停开关）作为一般操作的停止开关频繁使用，这是____的。
A.可以
B.不允许
C.无所谓
D.不必在意

9.机械上常在防护装置上设置为检修用的可开启的活动门，应使活动门不关闭机器就不能开动；在机器运转时，活动门一打开机器就停止运转，这种功能称为＿。
A.安全联锁
B.安全屏蔽
C.安全障碍
D.密封保护

10.充装后的气瓶，要先静置＿h，使其压力稳定，温度均衡；不合格的气瓶禁止出厂。
A. 12 
B. 16 
C. 24 
D. 48

11.从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止＿的安全措施。
A.电磁场伤害
B.间接接触电击
C.静电电击
D.直接接触电击

12.下列关于最高容许浓度的正确说法是＿。
A.最高容许浓度是在1个工作班内任何一次采样检测不能超过的有毒化学物质浓度。
B.最高容许浓度是在1个工作班内任何二次采样检测平均不能超过的有毒化学物质浓度。
C.最高容许浓度是在1个工作班内任何三次采样检测平均不能超过的有毒化学物质浓度。
D.最高容许浓度是在1个工作班内任何时间不应超过的有毒化学物质浓度。

13.对产生尘、毒危害较大的工艺、作业和施工过程，应采取有效的密闭、＿、吸收、净化等综合措施和监测装置，防止尘、毒的泄漏、扩散和溢出。
A.高压
B.中压
C.零压
D.负压

14.我国标准规定，在电气设施或者电气设备正常（无故障）状态下，15一100 Hz交流电压在干燥环境中限值为＿V，在潮湿环境中限值为＿V。
A. 36，16 
B. 33，16 
C. 33，24 
D. 36，24

15.在高层建筑生活、工作的人员利用客运电梯可快捷、方便达到目的楼层。发生地震、火灾时，-使用客运电梯逃生。
A.应该优先选择
B.绝对禁止
C.选择方案之一是
D.可以但最好不

16.汽车起重机可以在马路上行驶，又能进行起重作业，兼有汽车和起重机两种功能。汽车起重机的司机持有＿，就可以独立进行汽车起重机的各种作业。
A.汽车驾驶证
B.起重机司机证
C.汽车驾驶证和起重机司机证
D.经过汽车驾驶和起重机培训的证明材料

17:安全带是进行机械高处作业人员预防坠落伤亡的个体防护用品，安全带的正确使用方法是____
A.低挂高用
B.高挂低用
C.水平挂用
D.钩挂牢靠，挂位不受限制

18.在需要设置安全防护装置的危险点，使用安全信息____设置安全防护装置。
A.可以代替
B.没必要
C.不能代替
D.可以设置也可以不

19.矽肺病是一种由于在生产环境中长期吸人较高浓度的含有＿引起的以肺组织纤维化为主的全身性疾病。
A.硅酸盐粉尘
B.微细粉尘
C.游离二氧化硅粉尘
D.煤尘

20.汽车座椅在座椅高度、背靠倾角、前后距离等尺度方向上可以调整，这种设计运用的是____
A.最大最小准则
B.可调性准则
C.平均准则
D.功能修正与最小心理空间相结合准则

21．易燃液体应盛装在＿。
A.玻璃容器
B.瓷器
C.具有防腐功能的金属容器
D.塑料容器

22.任何场所的防火通道内，都要装置＿。
A.防火标语及海报
B.出路指示灯及照明设备
C.消防头盔和防火服装
D.灭火器材

23.按照产生的原因和性质，爆炸可分为＿。
A.物理爆炸、化学爆炸、炸药爆炸
B.物理爆炸、化学爆炸、锅炉爆炸
C.物理爆炸、化学爆炸、核爆炸
D.化学爆炸、核爆炸、分解爆炸

24.承压后受力最均匀的形状是＿。
A.球形
B.圆筒形
C.正方形
D.椭圆形

25.车间空气中含10%一50%二氧化硅的粉尘最高允许浓度为＿mg/M3。
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

26.下列条件中除＿条外，是经营危险化学品的企业必须具备的。
A.安全设施
B.专业技术人员
C.严格的管理制度
D.行政部门

27.从事易燃易爆作业的人员应穿＿，以防静电危害。
A.合成纤维工作服
B.防油污工作服
C.含金属纤维的棉布工作服
D.普通工作服

28.爆炸性混合物燃爆最强烈的浓度是＿。
A.爆炸下限
B.爆炸极限
C.爆炸上限
D.爆炸反应当量浓度

29.职业病危害预评价要求建设项目在＿进行。
A.初步设计阶段
B.竣工验收阶段前
C.竣工验收后
D.可行性研究阶段

30.眼睛的水平运动比垂直运动快，即先看到水平方向的东西，后看到垂直方向的东西。所以，一般机器的外形常设计成＿。
A.三角形
B.正方形
C.竖向长方形
D.横向长方形

31.当有电流在接地点流人地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为＿。
A.跨步电压
B.跨步电势
C.临界电压
D.故障电压

32.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作＿。
A.保护接地
B.保护接零
C.工作接地
D.工作接零

33.职业病危害控制效果评价要求建设项目在-进行。
A.在竣工验收前
B.竣工验收后
C.初步设计阶段
D.可行性研究阶段

34.氯气泄漏时，抢修人员必须穿戴防毒面具和防护服，进人现场首先要＿。
A.加强通风
B.切断气源
C.切断电源
D.抢救人员

35.＿电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏，不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。
A.增安型
B.本质安全型
C.隔爆型
D.充油型

36.当电气设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全时，应采取屏护措施。变配电设备应有完善的屏护装置，所用遮拦的高度不应低于＿m。
A. 1.4 
B.1.7 
C. 2. 0 
D. 2.4

37.架空线路不应跨越＿。
A.燃烧材料作屋顶的建筑物
B.道路
C.通航河流
D.索道

38.采用安全特低电压是＿的措施。
A.仅有直接接触电击保护
B.只有间接接触电击保护
C.用于防止爆炸火灾危险
D.兼有直接接触电击和间接接触电击保护

39.在建筑物电源线路进线处将PE干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调竖管等相连接，最好也能将建筑物的金属构件和其他金属管道也连接起来。此措施称为____
A.过载保护
B.主等电位联结
C.不导电环境
D.辅助等电位联结

40.低压架空线路经过居民区（包括工业企业地区、港口、码头、车站、市镇、乡村等人口密集地区）时，线路导线与地面的距离不应小于＿m。
A. 5 
B. 6 
C. 6.5 
D. 7

41.消防应急灯具的应急转换时间应不大于＿s。高度危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间不大于＿s。
A. 15，5 
B.5，0.5 
C.5，0.25 
D. 2.5，0.25

42.爆炸性气体混合物按照＿被分为6组。
A.最大试验安全间隙
B.最小点燃电流
C. MESG和MIC 
D.引燃温度

43.车床上切削下来的带状、螺旋状切屑，应采用＿。
A.钢皮尺或卡尺、刷子等清除
B.钩子等清屑工具除去
C.直接用手拉去
D.自行掉落

44.在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是＿。
A.绝缘棒
B.绝缘挡板
C.绝缘靴
D.绝缘夹钳

45.生产环境中职业性危害因素不包括＿。
A.自然环境中的因素
B.厂房建筑或建筑不合理
C.劳动组织和制度不合理
D.不合理生产过程所致危害

46.下列途径＿可以消除疲劳。

①在进行显示器和控制器设计时应充分考虑人的生理心理因素

②通过改变操作内容、播放音乐等手段克服单调乏味的作业

③改善工作环境，科学地安排环境色彩、环境装饰及作业场所布局

④合理的温湿度、充足的光照等

⑤避免超负荷的体力或脑力劳动，合理安排作息时间，注意劳逸结合
A.①②⑤
B.②③④
C.①③④
D.①②③④⑤

47.槽、坑、沟边堆土高度不得超过＿m。
A. 2 
B. 1. 5 
C. 1 
D. 0. 5

48.爆炸现象的最主要特征是＿。
A.温度升高
B.压力急剧升高
C.周围介质振动
D.发光发热

49.＿的工频电流即可使人遭到致命的电击。
A.数安
B.数毫安
C.数百毫安
D.数十毫安

50.在实施保护接零的系统中，工作零线即中线，通常用＿表示；保护零线即保护导体，通常用＿表示。若一根线既是工作零线又是保护零线，则用＿表示。
A. N，PEN，PE 
B. PE，N，PEN 
C. N，PE，PEN 
D. PEN，N，PE

51.建筑外围使用的全封闭立网，其网目密度不应低于＿目/100 Cm2o
A.1000 
B.1500 
C.2000 
D.2500

52.架子工使用的安全带绳长限定在＿mo
A. 1.5～2 
B.2～2.5 
C.2.5～3 
D. 3～3.5

53.把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作＿。
A.保护接地
B.保护接零
C.工作接地
D.工作接零

54.下列粉尘中，＿的粉尘不可能发生爆炸。
A.生石灰
B.面粉
C.煤粉
D.铝粉

55.时间加权平均容许浓度是指以时间为权数规定的__工作日的平均容许接触水平。
A. 8小时
B. 15分钟
C. 1小时
D. 4小时

56.机械设计本质安全是指机械的设计者，在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种机械安全方法，包括＿。

①在设计中消除危险部件

②减少或避免在危险区域内处理工作需求

③提供自动反馈设备

④使运动的部件处于密封状态之中等。
A.①②
B.②③④
C.①③
D.①②③④

57.存放爆炸物的仓库内，应该采用＿照明设备。
A.白炽灯
B.日光灯
C.防爆型灯具
D.钠灯

58.当有电流在接地点流人地下时，电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围，两脚之间出现的电压称为＿。
A.跨步电压
B.跨步电势
C.临界电压
D.故障电压

59.电石起火时必须用干砂或＿进行灭火。
A.泡沫灭火器
B.二氧化碳灭火器
C.水
D.酸碱灭火器

60.手提照明灯电压不得超过＿V，在特别潮湿场所或导电良好的地面上，若工作地点狭窄（如锅炉内、金属容器内），行动不便，手提照明灯电压不得超过＿Vo
A. 36，12 
B. 50，42 
C. 110，36 
D.50，36

61.手用工具不应放在工作台边缘是因为＿。
A.取用不方便
B.会造成工作台超负荷
C.工具易坠落伤人

62.特种设备是指由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备。属于特种设备的有电梯、锅炉、压力容器、＿等。
A.刨床
B.挖掘机
C.起重机械
D.齿轮加工机

63.调车作业时，推进运行速度不得超过＿km/h,,
A.20 
B.25 
C.30 
D.35

64.因旅客的过错，造成他人人身伤害、财产损失或者车辆、设施等损坏的，应当承担＿责任。
A.民事
B.刑事
C.民事和刑事
D.赔偿

65.操作砂轮时，下列是不安全的。
A.操作者站在砂轮的正面
B.使用前检查砂轮有无破裂和损伤
C.用力均匀磨削

66.油品罐的安全附件主要有＿、阻火器、放水阀、排污阀。
A.泄压阀
B.呼吸阀
C.安全阀
D.报警器

67.根据2003年国务院发布实施的《特种设备安全监察条例》，特种设备的范畴包括锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、＿等。
A.刨床
B.挖掘机
C.齿轮加工机
D.大型游乐设施

68.下列锅炉压力容器缺陷中最危险的是＿。
A.均匀腐蚀
B.变形
C.裂纹
D.内部沉积污垢

69.运输货物装载量必须在公路、桥涵载质量和车辆标记核载质量范围之内，超载的货物运输车辆必须＿。
A.就地卸货
B.返回卸货
C.罚款放行
D.罚款返回卸货

70.根据《生产性粉尘作业危害程度分级》规定，粉尘的危害程度分为5级，其分级依据为＿。
A.粉尘中游离二氧化硅含量、粉尘粒径及工人接尘时间
B.工人接尘时间肺总通气量，粉尘粒径及粉尘浓度
C.粉尘中游离二氧化硅含量、粉尘浓度超标倍数及工人接尘时间
D.粉尘中游离二氧化硅含量、粉尘浓度超标倍数及工人接尘时间肺总通气量

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.判断下列属于机械性伤害的是＿。
A.碾压
B.烫伤
C.高压液体喷射
D.辐射伤害

2.漏电保护装置主要用于＿
A.防止人身触电事故
B.防止中断供电
C.减少线路损耗
D.防止漏电火灾事故

3.在进行电焊的场所不能有＿的泄漏，以免影响焊工安全。
A.水
B.压缩空气
C.二氧化碳
D.机油

4.建筑火灾中烟气流动的驱动力包括以下＿方面。
A.烟囱效应
B.燃烧气体的浮力和膨胀力
C.雷雨的影响
D.通风系统风机的影响

5.设计招标评标时，-是评审的主要内容。
A.设计方案的优劣
B.投人产出，经济效益好坏
C.设计进度的快慢
D.报价合理

6.焊接和切割管理者的责任有＿。
A.有关人员的安全培训
B.建立必要的安全措施
C.提供合格的焊切机具'
D.指派火灾警戒人员

7.特殊高处作业有＿等。
A.强风高处作业
B.特级高处作业
C.雪天高处作业
D.悬空高处作业

8.在建筑施工现场，操作人员上下通行时，一般应采用＿的方式。
A.乘施工电梯
B.随起吊模板上下
C.利用拉杆或支撑
D.上人扶梯

9.＿绳线由于强度低，只能作立网使用，决不能用作平网。
A.锦纶
B.丙纶
C.维纶
D.氯纶

10.安全带的存放应注意＿。
A.密闭
B.通风良好
C.不得接触高温、明火、强酸等
D.干燥

第二部分选答题

单项选择题（每题1分，共10题）

一、矿山安全技术

1.对于粉尘作业点，矿山企业应当按照国家规定的方法，每月至少检测＿。
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

2.下列井巷掘进的施工方法中不属于特殊凿井法的是＿。
A.钻井法
B.冻结法
C.钻眼爆破法
D.注浆法

3.我国矿山最常用的工业炸药是＿炸药。
A.硝铵
B.水胶
C.硝化甘油
D.乳胶

4.在有矿尘或气体爆炸危险的矿井中爆破，禁止使用______起爆。
A.瞬发电雷管
B.火雷管
C.延期电雷管
D.抗静电电雷管

5.主要用于运输大巷及井底车场的支护方式是＿。
A.锚杆支护
B.锚喷支护
C.钢筋混凝土支护
D.棚状支架

6.是井巷施工期间火灾事故的内因。
A.电气着火
B.瓦斯爆炸
C.煤炭自燃
D.煤尘爆炸

7.在特殊情况下，经爆破工作领导人批准后，起爆器材与炸药可以同车装运，但炸药的数量不得超过＿kg。
A.200 
B.500 
C.800 
D.1000

8.用罐笼或电机车运输爆破器材时，其运行速度不得大于＿m/s o
A.1 
B.1.5 
C. 2 
D. 3

9.根据金属矿开采的特点，崩落采矿法可分为＿。
A.围岩崩落采矿法和矿石围岩崩落采矿法
B.矿石围岩崩落法和塌落法
C.塌落法和留矿采矿法
D.矿房法和崩落采矿法

10.房柱采矿法属于＿。
A.空场采矿法
B.崩落采矿法
C.充填采矿法
D.崩落采矿法和充填采矿法

二、建筑工程施工安全技术

1.槽、坑、沟与建筑物的距离不得小于＿m。
A.1 
B.1．5 
C. 2 
D. 2.5

2.在现场电力、通信电缆＿m范围内挖土时，必须在电力、通信单位人员的监护下采取人工开挖。
A.1 
B.1．5 
C.2 
D.2.5

3.在现场燃气、热力、给排水管道＿m范围内挖土时，必须在燃气、热力、给排水管道单位人员的监护下采取人工开挖。
A. 0. 5 
B. 1 
C. 1．5 
D. 2

4.坡度大于1：2.2的屋面，防护栏杆应高于＿m，并加挂安全立网。
A. 1 
B. 1．2 
C. 1．3 
D. 1．5

5.特殊脚手架和高度在＿m以上的较大脚手架，必须有设计方案。
A. 5. 0 
B. 10 
C. 15 
D. 20

6.井子架、龙门架首层进料口一侧应搭设长度不小于＿m的防护棚。
A. 2. 0 
B. 3. 0 
C. 4. 0 
D. 5. 0

7.建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于＿m的金属防护门。
A. 1 ．0 
B. 1．05 
C.1．2 
D. 1．5

8.大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为＿度。
A. 40一50 
B.50一60 
C.60一70 
D. 70一80

9.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成＿的，处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
A.重大质量事故
B.重大事故损失
C.恶劣社会影响
D.重大安全事故

10.《建筑法》规定，建筑工程安全管理必须建立安全生产的＿和群防群治制度。
A.奖罚制度
B.管理制度
C.责任制度
D.验收制度

三、危险化学品安全技术

1.生产、储存和使用危险化学品的单位，应当在生产、储存和使用场所设置装置。
A.通风防爆
B.通讯报警
C.通讯防潮
D.通风报警

2.化工厂的防爆车间采取通风措施的目的是＿。
A.消除氧化剂
B.控制可燃物
C.降低车间温度
D.冷却加热设备

3.化工厂为加速可燃气体扩散，厂房建筑物的长轴与主导风向应或大于4500
A.平行
B.垂直
C.不小于450 
D.小于300

4.根据《常用化学危险品贮存通则》（G1B15603一1995）的规定，下列贮存方式不属于化学危险品贮存方式的是＿。
A.隔离贮存
B.隔开贮存
C.分离贮存
D.混合贮存

5.以下化学危险品中，＿可以在露天贮存。
A.遇火、遇热能引起燃烧的物品
B.爆炸物品
C.遇湿燃烧物品
D.剧毒物品

6.下列粉尘中，＿的粉尘不可能发生爆炸。
A.生石灰
B.面粉
C.煤粉
D.铝粉

7.下列不属于有毒气体的是＿。
A. NO 
B. C12 
C. N2 
D. NH3

8.发生粉尘爆炸的首要条件是＿。
A.粉尘本身自燃
B.浓度超过爆炸极限
C.起始能量
D.起始压力

9.按照国家标准《危险货物分类和品名编号》（GB 6944 - 86）中的规定，乙醇属于＿。
A.低闪点液体
B.中闪点液体
C.高闪点液体

10.下列地点＿，用火为二级用火。
A.危险化学品仓库
B.在罐区内新建罐施工用火
C.输送易燃易爆液体和气体的管线
D.有易燃易爆液体和气体的装卸区和洗槽区

四、综合安全技术

1.机动车辆的安全检验是根据道路交通对机动车运行的要求和国家有关的技术标准，对车辆与行驶有关的-性能进行检验。
A.全部
B.部分
C.全部或部分
D.其他

2.人眼观看展示物的最佳视角在地域标准视角＿区域内。
A. 100 
B. 150 
C. 200 
D. 300

3.职业性危害因素按来源划分，正确的是＿。
A.生产工艺过程中产生的有害因素、劳动过程中的有害因素及生产环境中的有害因素
B.生产工艺过程中产生的有害因素、异常的气象条件及环境污染
C.劳动过程中的有害因素、生产环境中的有害因素及气象条件
D.生产工艺过程中产生的有害因素、生产环境中的有害因素及劳动强度过大

4.如果在密闭场所使用内燃机，工人应采取＿措施免受危害。
A.佩带防尘口罩
B.排放废气，远离密闭场所
C.打开电扇吹风

5.每一批桶装油品，按＿％采样化验。
A. 5 
B. 10 
C. 20 
D. 30

6.车轮轮缘厚度应大于等于＿mm。
A.15 
B.23 
C.28 
D.34

7.洒水车、清扫车、道路维修车作业时，在保证交通安全畅通的情况下，不受行驶＿的限制。
A.速度
B.方向
C.路线
D.指挥灯信号

8.清理机械器具上的油污时应＿。
A.用汽油洗刷
B.用压缩空气喷
C.用抹布擦净

9.运输易燃易爆化学物品的船舶上的烟囱应带＿灭火器。
A.干粉
B.火星
C.二氧化碳

10.蒸气锅炉的规格用锅炉的＿及蒸气参数表示，热水锅炉的规格用锅炉的＿及热水参数表示。
A.供热量、蒸发量
B.蒸发量、供热量
C.容量、供热量
D.蒸发量、容量

第一部分必答题

一、单项选择题（每题1分，共70题）

1--10 ADCACBDBAC 11--20 DDDBBCBCCB 21--30 CBCABDCDDD 
31--40 ABABCBADBB 41--50 CDBCCDBBDC 51--60 CABAADCABA
61--70 CCCDACDCAD

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1--l0 AC AD AC ABD ABCD ABC ACD AD BD BCD

第二部分选答题

一、矿山安全技术单项选择题（每题1分，共10题）
1--10 BCABCCDCAA

二、建筑工程施工安全技术单项选择题（每题1分，共10题）
1--10 B C B D D A C D D C

三、危险化学品安全技术单项选择题（每题1分，共10题）
1--10 BBBDAACABB

四、综合安全技术单项选择题（每题1分，共10题）
1--10 CDABABBCBB