门型脚手架检查评分表 单位工程（施工现场）名称： 年 月 日 JGJ59-99 序 号 检 查 项 目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目 施工方案 脚手架无施工方案，扣10分. 施工方案不符合规范要求，扣5分. 脚手架高度超过规范规定、无设计计算或未经上级审批，扣10分 10 2 架体基础 脚手架基础不平、不实、无垫木，扣10分. 脚手架底部不加扫地杆，扣5分. 10 3 架体稳定 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分. 拉结不牢固的每有一处扣5分. 不按规定设置剪刀撑的扣5分. 不按规定高度作整体加固的扣5分. 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分. 10 4 杆件、锁件 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的扣6分. 脚手架组装不牢，每一处紧固不合要求的扣1分. 10 5 脚手架 脚手架不满铺，离墙大于10cm以上的扣5分. 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的扣5分. 10 6 交底与验收 脚手架搭设无交底，扣6分. 未办理分段验收手续，扣4分. 无交底记录，扣5分. 10 小计 60