反射窑铁粉还原工安全操作规程

1．装炉前应清理炉底渣滓，检查拨火孔有无堵塞，拦火墙是否正常。检查冷却风扇的开关、电器及线路是否安全可靠。
　　2．搬运料罐和料车，注意防止砸伤手脚。料车、料罐在炉内放置间距应符合工艺规定。料车及料罐应安放平稳。装罐时应戴好口罩。
　　3．出炉时，护温不得过高。出炉卸车时，应戴好耐热手套，防止熨伤发生。
　　4．炉外不应堆放物料。料罐按指定地方存放，并留有足够宽的通道。