# 注册安全工程师偏重机械加工安全试卷试题

一、选择题（每题1分，共20分）

1、下列哪种伤害不属于机械伤害的范围？（ ）

A.夹具不牢固导致物件飞出伤人。 B.金属切屑飞出伤人 C.红眼病

2、在未做好以下哪项工作以前，千万不要开动机器？（ ）

A.通知主管 B.检查过所有安全护罩是否安全可靠 C.机件擦洗

3、手用工具不应放在工作台边缘是因为＿＿＿＿＿。 （ ）

A.取用不方便　 B.会造成工作台超过负荷 C.工具易于坠落伤人

4、在下列哪种情况下，不可进行机器的清洗工作？（ ）

.没有安全员在场 B.机器在开动中 C.没有操作手册

5、多台机械同时挖基坑，一般挖土机的间距应为＿＿＿＿＿米较为安全？（ ）

A.1 B.5 C.10

6、以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的？ （ ）

A.操作前要进行空车试转 B.操作时，为保证准确，应用手直接帮助送料 C.电动机不准带负荷启动，开车前应将离合器脱开

7、下列哪项操作对长发者的危险最小？（ ）

A.纺纱机 B.车床 C.电脑

8、操作砂轮时，下列哪项是不安全的？（ ）

A.操作者站在砂轮的正面操作 B.使用前检查砂轮有无破裂和损伤 C.用力均匀磨削

9、下列哪项是铸工操作时不需要的？（ ）

A.保持操作场所干燥 B.操作前对工具进行预热 C.正面看着冒口操作

10、操作机械时，护罩处于关闭位置，而护罩一旦处于开放位置，就会使机械停止运作，指的是下列哪种护罩的运作方式？（ ）

A.固定式护罩 B.互锁式护罩 C.触模式护罩

11、当操作打磨工具时，必须使用哪类个人防护用具？（ ）

A.围裙 &nbsp； B.防潮服 C.护眼罩

12、机器滚动轴卷有大量棉纱该怎么办？（ ）

A.不需理会，待擦洗机器时再清洗 B.关闭机器后清洗 C.不需停机，用铁钩清理

13、刚刚车削下来的切屑有较高的温度，可以达到＿＿＿＿＿度，极易引起烫伤。（ ）

A.500 B.600—700 C.800—1000

14、如果在密闭场所使用内燃机，工人应采取什么措施免受危害？（ ）

A.佩带防尘口罩　　B.排放废气，远离密闭场所　　C.打开电扇吹风

15、锻工操作时，下列规定哪项是不正确的？ （ ）

A.用夹钳取送模具 B.气锤开动前，应先空锤试打 C.切断金属毛坯时要轻击

16、应用下列哪种方法清理机械器具上的油污？ （ ）

A.用汽油刷洗 B.用压缩空气喷 C.用抹布擦净

17、热处理工艺一般包括加热、保温和＿＿＿＿＿三个过程。（ ）

A.冷却 B.加工 C.设计

18、下列哪种操作是不正确的？（ ）

A.戴褐色眼镜从事电焊 B.操作机床时，戴防护手套 C.借助推木操作剪切机械

19、机床工作结束后，应最先做哪些安全工作？ （ ）

A.清理机床 B.关闭机床电器系统和切断电源 C.润滑机床

20、在热处理作业中，为防止发生爆炸，可控制易燃成分气体占总量的比例低于＿＿＿＿＿。 （ ）

A.5％ B.10％ C.20％

二、填空题（每题2分，共20分）

1、机械伤害是指　＿＿＿＿＿做出强大的功能作用于＿＿＿＿＿的伤害。受机械伤害人体最多的部位是　＿＿＿＿＿。因为＿＿＿＿＿在劳动中与机械接触最为频繁。

2、车工对切下来的带状、螺旋状切屑，应用＿＿＿＿＿及时清除，严禁用＿＿＿＿＿拉，以免割伤、烫伤。

3、机械防护装置主要有＿＿＿＿＿防护式、＿＿＿＿＿防护式和＿＿＿＿＿防护式。

4、在金属冷加工中经常发生的伤害事故有＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿。

5、金属切削机床应装有＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、保险装置和＿＿＿＿＿等安全防护装置。

6、机床工作结束后，应＿＿＿＿＿机床电器系统和＿＿＿＿＿电源，然后再做＿＿＿＿＿工作，并＿＿＿＿＿机床。

7、机床上所安装的安全防护装置是用来防止工人＿＿＿＿＿或＿＿＿＿＿免遭伤害。

8、车削加工时的不安全因素：一是工件及其＿＿＿＿＿装置的＿＿＿＿＿；二是切削过程中所产生的＿＿＿＿＿切屑的＿＿＿＿＿。

9、对机械伤害的防护要做到“转动有＿＿＿＿＿、转轴有＿＿＿＿＿、区域有＿＿＿＿＿”，防止衣袖、发辫和手持工具被绞入机器。

10、工作前将设备空运转＿＿＿＿＿分钟，检查设备各部件是否＿＿＿＿＿，离合器制动装置是否灵活。确定＿＿＿＿＿后，才能开机。严禁操作＿＿＿＿＿的设备。

三、判断题（每题1分，共15分）

1、在剪切作业时，光线强度，湿度变化都能影响作业的安全。（ ）

2、车工可以戴手套操作。（ ）

3、工人操作刨床时，应该站在工作台的前面。（ ）

4、运转中的机械设备对人的伤害主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。（ ）

5、机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。（ ）

6、在锻造过程中，及时清除锻件、锤子和冲头的毛刺是为了使锻件更为美观。（ ）

7、在金属冷加工中经常发生烫伤事件。（ ）

8、机床上所安装的安全防护装置主要是用于防止物件进入机器里面。（ ）

9、工人操作风车锯，当割锯物体长度小于30厘米时，应当仔细用手操作。（ ）

10、锻件温度过低时，锻工应该拒绝锻打。（ ）

11、钻孔时，当钻尖快要钻穿工件时，应该加快钻尖下降速度以迅速钻透。（ ）

12、工人操作机械时穿着的“三紧”工作服是指袖口紧、领口紧、下摆紧。（ ）

13、应该用汽油擦机器、洗工件，和擦地和洗手、洗衣服。（ ）

14、为了取用方便，手用工具应放置在工作台边缘。（ ）

15、发现有人被机械伤害的情况时，虽及时紧急停车，但因设备惯性作用，仍可造成伤亡。（ ）

四、简答题（每题5分，共25分）

1、机械工业主要有哪些职业危害？主要相关行业是什么？

2、简述对紧急停车开关的要求

3、简述锻工“六不打”的内容是指什么？&nbsp；

4、简述对操作切削机械设备人员穿戴工作服有何要求？

5、简述机械伤害的主要原因有哪些？

五、论述题（每题15分，共15分）

列举机械设备的危险部位，回答15个以上，答对1个给1分，满分15分。

六、案例题（每题5分，共5分）

尚小美是一个车工，同时也是一个年轻漂亮的姑娘。这天，她穿着新买的皮凉鞋，披着新染的长发，高高兴兴的去厂里上班。一看时 间快来不及了，她便直接来到了车间，打开了机床。刚准备干活，看看自己精心护理的纤纤玉手，小美赶紧找出一双手套戴上。干着活，小美发现机器有一点脏，她赶忙用抹布擦了擦。过了一会儿，旁边的同事芳芳看见小美的新发型不错，就问她是在哪儿做的，两人聊了一阵发型和时装。时 间过得很快，眼看就要下班了，小美停下机床，做了清理和润滑，然后切断电源，便和芳芳一同下班了。

请指出尚小美的哪些行为是错误的？

1、下列哪种伤害不属于机械伤害的范围？（ ）

A.夹具不牢固导致物件飞出伤人。 B.金属切屑飞出伤人 C.红眼病

2、在未做好以下哪项工作以前，千万不要开动机器？（ ）

A.通知主管 B.检查过所有安全护罩是否安全可靠 C.机件擦洗

3、手用工具不应放在工作台边缘是因为＿＿＿＿＿。 （ ）

A.取用不方便　 B.会造成工作台超过负荷 C.工具易于坠落伤人

4、在下列哪种情况下，不可进行机器的清洗工作？（ ）

.没有安全员在场 B.机器在开动中 C.没有操作手册

5、多台机械同时挖基坑，一般挖土机的间距应为＿＿＿＿＿米较为安全？（ ）

A.1 B.5 C.10

6、以下对剪切机的操作规定，哪项是错误的？ （ ）

A.操作前要进行空车试转 B.操作时，为保证准确，应用手直接帮助送料 C.电动机不准带负荷启动，开车前应将离合器脱开

7、下列哪项操作对长发者的危险最小？（ ）

A.纺纱机 B.车床 C.电脑

8、操作砂轮时，下列哪项是不安全的？（ ）

A.操作者站在砂轮的正面操作 B.使用前检查砂轮有无破裂和损伤 C.用力均匀磨削

9、下列哪项是铸工操作时不需要的？（ ）

A.保持操作场所干燥 B.操作前对工具进行预热 C.正面看着冒口操作

10、操作机械时，护罩处于关闭位置，而护罩一旦处于开放位置，就会使机械停止运作，指的是下列哪种护罩的运作方式？（ ）

A.固定式护罩 B.互锁式护罩 C.触模式护罩

11、当操作打磨工具时，必须使用哪类个人防护用具？（ ）

A.围裙 &nbsp； B.防潮服 C.护眼罩

12、机器滚动轴卷有大量棉纱该怎么办？（ ）

A.不需理会，待擦洗机器时再清洗 B.关闭机器后清洗 C.不需停机，用铁钩清理

13、刚刚车削下来的切屑有较高的温度，可以达到＿＿＿＿＿度，极易引起烫伤。（ ）

A.500 B.600—700 C.800—1000

14、如果在密闭场所使用内燃机，工人应采取什么措施免受危害？（ ）

A.佩带防尘口罩　　B.排放废气，远离密闭场所　　C.打开电扇吹风

15、锻工操作时，下列规定哪项是不正确的？ （ ）

A.用夹钳取送模具 B.气锤开动前，应先空锤试打 C.切断金属毛坯时要轻击

16、应用下列哪种方法清理机械器具上的油污？ （ ）

A.用汽油刷洗 B.用压缩空气喷 C.用抹布擦净

17、热处理工艺一般包括加热、保温和＿＿＿＿＿三个过程。（ ）

A.冷却 B.加工 C.设计

18、下列哪种操作是不正确的？（ ）

A.戴褐色眼镜从事电焊 B.操作机床时，戴防护手套 C.借助推木操作剪切机械

19、机床工作结束后，应最先做哪些安全工作？ （ ）

A.清理机床 B.关闭机床电器系统和切断电源 C.润滑机床

20、在热处理作业中，为防止发生爆炸，可控制易燃成分气体占总量的比例低于＿＿＿＿＿。 （ ）

A.5％ B.10％ C.20％

二、填空题（每题2分，共20分）

1、机械伤害是指　＿＿＿＿＿做出强大的功能作用于＿＿＿＿＿的伤害。受机械伤害人体最多的部位是　＿＿＿＿＿。因为＿＿＿＿＿在劳动中与机械接触最为频繁。

2、车工对切下来的带状、螺旋状切屑，应用＿＿＿＿＿及时清除，严禁用＿＿＿＿＿拉，以免割伤、烫伤。