井下电工操作规程

1.井下不得带电检修，搬运电器设备(包括电缆)检修或移动前，必须切断电源用电压相适应的电笔验电，检验无电后，再将导体对地完全放电，(放电时必须事先检查巷道内气体浓度，瓦斯浓度超限时，不准放电，控制设备内部有放电装置的不在此限)，所有开关把手，在切断电源后，都应及时闭锁，并悬挂“有人工作，不准送电”警示牌，只有执行此项工作的人员才有权取下此牌并送电。

2.工作人员必须持证上岗。

3.非专职或非值班电器人员，不得擅自操作电器设备。

4.操作高压电器设备主回路时必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套。并有监护人员现场监护。

5.电缆管理：

(1)井下电缆要有明显标志。

(2)电缆同电器设备的连接，必须用符合电器性能的矿用防爆设备。

(3)热补后的电缆，必须经浸水耐压试验，合格方可使用。

(4)严禁井下电缆线路中出现鸡爪子、羊尾巴、明接头。

(5)电缆应悬挂整齐，并有一定高度，符合规定。

6.不用的电缆应及时拆除、回收。

7.更换支架时，必须保护电缆不受机械力破坏。

8.送电和停电

(1)使用工作票制度，凡井下停电，检修必须有专人负责。

(2)执行工作许可制度，井下需全部停电检修，必须报矿调度室，在得到许可证后方准停电工作。

(3)执行工作监护制度，工作时必须两人以上，并专人监护。

(4)执行送电制度，严格执行谁停电谁送电的原则。

9.保证安全的技术措施：

(1)停电;(2)验电;(3)装接地线;(4)挂标示牌。

10.设备必须保持完好，不失爆。

11.收尾工作：

(1)确保电器设备的完好。

(2)整理电缆。

(3)向班组长，接班人汇报设备运行，维护情况。

(4)整理好工具。