废水处理设备异常泄漏的应急预案

- 管道的异常泄漏

- 发现设备管道渗漏或破裂立即停机；

- 漏出废水会全部回到废水处理调节池重新处理；

- 用水清洗地面并及时通知机电修工；

- 机电修工立即组织抢修，恢复后启动设备。

- 废水处理设施因故障不能正常运转

- 当发现废水处理设施有故障无法正常运行时，立即停机通知抢修；

- 废水平台废水罐平时要求一直保持在半罐以下，至满罐可以储存1天的水量；

- 如果设备连续一天以上无法启动，立即通知外部罐车储存废水；

- 将废水运至废水处理站进行处理；

- 修复后立即启动设备。

- 因间歇性水量不正常而引起的出水异常

- 每班操作工定期检查废水的排放，当排放异常立即调整；

- 当发现因间歇性水量不正常时，停止排放，将水排至调节池重新处理；

- 直至排放要求稳定达标，才可以向外排放。

- 处理设施渗漏

- 盐酸罐的异常泄漏

- 发现盐酸罐的异常泄漏，立即向后勤安全员汇报，并及时通知维修；

- 维修及时处理故障，注意防护措施和安全保护；

- 维修无法处理的故障，立即通知外部罐车储存剩余盐酸；

- 泄漏的废酸将全部经过预置的排酸管道排至调节池处理；

- 用预放的石砂处理平台上的溢出酸液；

- 直至设备故障排除后启动设备。

- 废水罐的异常泄漏和水量过大溢出

  - 发现废水罐泄漏和溢出，立即通知维修；

  - 及时处理故障，当天无法处理好的故障，应立即通知罐车储存废水；

  - 泄漏的废水将通过预置管道排至废水系统调节池处理；

  - 用水冲洗平台地面，将水排至调节池处理；

  - 设备故障排除后启动处理设备。

- 其它处理设施的异常泄漏

- 废水系统的其它设备泄漏，通知维修；

- 未处理好的废水都会通过排水沟回到调节池进行重复处理；

- 设备修复后才能启动废水系统。