小水泵司机操作规程

一、水泵起动前的准备工作：

1.检查水泵轴承是否缺油，联轴器连接是否良好，防护外罩安装是否牢固。

2.检查电动机及开关是否完好。

3.检查笼头是否堵塞，吸水管有无破裂进气，泵体有无断裂。

4.向水泵内灌引水排放空气。

二、起动操作

1.鼠笼式电机直接起动，按下开关起动按钮，待转速达到额定转速时，再慢慢打开水泵出水阀门。

2.水泵严禁在不上水和关闭出水阀的情况下长时间运转。

三、水泵运行中注意事项

1.水泵转动方向是否正确，上水否。

2.电机、水泵有无异响和震动。

3.电机温升不超规定。

4.水泵和电机轴承温度不超过75度。

5.吸水井水位情况，盘根不进气，不发热，滴水不成线。

四、出现以下情况应停泵

1.水泵不上水

2.水泵转向不对。

3.泵内有异响。

4.电机、水泵轴承发热。

五、停泵操作

1.关闭出水阀门。

2.按下开关停止按钮，停掉电机。