剪板机安全操作规程 
　　1、操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。
　　2、剪板机适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材，而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料，不允许超厚度。
　　3、剪板机的使用方法：
　　a、按照被剪材料的厚度，调整刀片的间隙。
　　b ．根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具。
　　C、剪板机操作前先作 1 — 3 次空行程，正常后才可实施剪切工作。
　　4、剪板机各部应经常保持润滑，每班应由操作工加注润滑油一次，每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次。
　　剪板机维护保养的方法
　　1、严格按照操作规程进行操作。
　　2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油，油应清洁无沉淀。
　　3、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注，并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。
　　4、定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏，磨损严重的应及时更换，并报备件补充。
　　5、严禁非指定人员操作该设备，平常必须做到人离机停。