施工现场安全标志标识管理制度

第一条 为使施工现场安全标志的使用规范化，减少环境的不良因素对员工的影响，根据国家《安全标志》、《安全标志使用导则》及安全生产有关法律法规的要求，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属各单位。 第三条 本制度中的安全标识指国家标准《安全标志》定义的安全标志和现场其他标志，为方便管理，统称为安全标志。 第四条 安全标志由安全色、几何图形和图形符号构成的、用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。 《安全标志》对安全标志的尺寸、衬底色、制作、设置位置、检查、维修以及各类安全标识的几何图形、标志数目、图形颜色及其补充标志等都作了具体规定。 1．禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，图形背景为白色，圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色。禁止标志有禁止烟火、禁止吸烟、禁止用水灭火、禁止通行、禁放易燃物、禁带火种、禁止启动、修理时禁止转动、运转时禁止加油、禁止跨越、禁止乘车、禁止攀登、禁止饮用、禁止架梯、禁止入内、禁止停留等。 2．警告标志的几何图形是三角形，图形背景是黄色，三角形边框及图形符号均为黑色。警告标志有：注意安全、当心火灾、当心爆炸、当心腐蚀、当心有毒、当心触电、当心机械伤人、当心伤手、当心吊物、当心扎脚、当心落物、当心坠落、当心车辆、当心弧光、当心塌方、当心坑洞、当心电高辐射、、当心激光。当心微波、当心滑跌等。 3．指令标志是提醒人们必须要遵守的一种标志。几何图形是圆形，背景为蓝色，图形符号为白色。指令标志有：必须戴防护眼镜、必须戴防毒面具、必须戴安全帽、必须戴护耳器、必须戴防护手套、必须穿防护靴、必须系安全带、必须穿防护服等。 4．提示标志是指示目标方向的安全标志。几何图形是长方形，按长短边的比例不同，分一般提示标志和消防设备提示标志两类。提示标志图形背景为绿色，图形符号及文字为白色。一般提示标志有安全通道，消防提示标志有消防警铃、火警电话、地下消火栓、地上消火栓、消防水带、灭火器、消防水泵接合器等。 第五条 其他标识 指作业现场具有宣传、提示性的安全标语、横幅、张贴画、设备操作规程牌等。 第六条 安全标志布置可参照《安全标识设置一览表》（见附件）。 第七条 安全标志的制作 安全标志的制作尺寸应依据国家标准 《安全标志》、公司有关规定执行。 第八条 安全标志的挂设 现场安全标志的挂设应由有关单位提出申请，生产部审核，公司领导审批，物资供应部门采购。生产部组织相关单位逐步开展，安全标志应挂设在易被从业人员看到的部位，禁止将各类安全标志集中挂设。 第十条 安全标志的维护 安全标识经挂设到位后，由相关单位负责维护，保持安全标志的清洁、完整。 第十一条 生产部定期检查安全标识志的完好性，并在日厂检查中做好记录。 第十二条 安全标志的拆除 安全标志经验收挂设到位后，任何单位和个人不得损坏或拆除，相关单位需要拆除安全标志时，必须向生产部提出书面申请，由生产部同意后，方可拆除。 第十三条责任追究 对于未履行本管理制度的行为以及造成事故的，依据《公司职工违纪处罚规定》、《公司职业健康安全目标及考核办法》、《公司安全生产事故报告和调查处理管理办法》对相关责任单位和责任人进行责任追究。 第十四条 本制度解释权归安全环保部。 第十五条 本制度自下发之日起实施。 附件1： 安全标志设置一览表 危险部位 标志名称 临边防护 禁止跨越、当心落物、必须戴安全帽、必须系安全带、当心坠落、禁止抛物、 通道口防护 当心落物、禁止停留、“安全通道” 高处作业防护 禁止停留、当心落物、注意安全、当心坠落、必须戴安全帽、必须系安全带、 安全通道防护 当心滑跌、禁止停留 配电箱 当心触电、必须戴防护手套、禁止用水灭火 高压防护 当心触电、禁止架梯、禁止停留、禁放易燃物 起重设备 操作规程、设备编号、十不吊、限重标牌 机械设备 操作规程、设备编号、当心机械伤手、修理时禁止转动、运转时禁止加油、禁止烟火 消防设施 禁止挪用、火警电话、地上（地下）消火栓、消防水带、灭火器 易燃易爆品 存放区 禁止烟火、当心火灾 易燃材料存放区 禁止烟火、当心火灾 宣传口号 根据实际情况挂设 其它 根据实际情况挂设 附表2 安全标志的颜色及其含义 颜 色 含 义 用途举例 红 色 停 止 禁 止 停止信号 禁止标志 紧急停止装置 红色也用于防火 蓝 色 指 令 必须遵守 必须穿戴个人防护用具 黄 色 注 意 警 告 警告标志 警戒标志 危险的警告（防火、防爆、防毒等） 绿 色 提 示 安全状态 通 行 提示标志、安全通道 行人和车辆通行标志 急 救 站