现场服务人员安全知识考试题(答案版)

姓名 计分

一、 填空：60分，每题3分。

1、现场服务人员在上班前不得____饮酒_______，在执行职务时，不得与别人闲谈或做___与本职工作无关________的工作。

2、职工不准钻车底和以车代步及_飞乘飞降机车____________，横过铁路必须做到____一站、二看、三通过_____________________。

3、乘坐交通车，列车启动后____不准爬车， _________，车未停稳不准__往下跳___________。

4、在有电区工作或横过接触网时，所持工件、物品应与接触网保持___2米 ________的距离。

5、严禁无证动车，一经发现，严格考核车间，对可能会造成机车移动的电器动作试验和功能试验，必须__在司机的监督下进行__________________。

6、在机车顶部作业时必须佩戴___安全带和安全帽_______________________。

7、夜间通过沟渠或有碍通行的处所与乘降机车时，应携带__手电筒_________。

8、在生产作业过程中做到___不伤害自己， __________，___不伤害别人。_________，不被别人伤害。

9、在处理完高压室内我所相关产品器件的问题后，一定要仔细检查是否有 遗漏在内，(工具或螺丝刀)等金属物只有多次确认安全无误后，方可进行高压试验。

10、在距接触网带电部分2-4米的导线、支柱、房顶及其他设施上施工时，接触网可不停电， ___但须有或接触网工 _ 经专门训练的人员在场监护。

11、服务人员在现场进行A、B组转换或防空专攻能投切时，必须确认 调速手柄 和 换向手柄 同时在零位，严禁 带电转换 。

12、人体与带电到体间的距离10千伏以下 0.7 米，35千伏以下10 米。

13、在现场使用酒精、汽油清洗配件时，严禁 吸烟 和 靠近明火 。

14、在现场更换插件时，注意不要被 插件焊脚划伤 ，禁止 带电插拔 。

15、在现场服务工作过程中，严格遵守通过铁路道岔口时的 一听二看三通过 的规定。

16、现场工作时，严禁 跳跃地沟 和 沿铁路线行走 ;上下机车时，小心谨慎，机车未停稳或启动后时严禁 上、下 ，以免摔伤;夜间从事现场工作时，需提高警惕，看清障碍物及注意来往机车。

17、现场工作添乘过程中，在操作端观察时，当发现机车前方有如汽车、大树、泥石流等大型障碍物阻道及其它有可能造成机车出轨或颠覆的情况时，应以最快速度到机车走廊里趴下或撤到 动车车厢里 。

18、在厂、段现场用测试台确认我公司故障品时，必须由厂、段方 专业人员操作测试台，禁止 服务人员自行操作 ;

19、不得随意进入高压室和 攀爬车顶 ，如确有必要，须严格确认机车或电网在无电 状态下，并有专业人员 配合。

20、在任何情况下都不允许 自行操作 机车运行;添乘过程中，不得随意触动司机室里的各种 操作键和按钮 ，以免影响行车安全;机车行驶过程中不得开门瞭望，禁止将头、手伸出窗外，不准向窗外投掷杂物。

二、简答题：40分

1、防止交流、直流触电的基本措施有哪些?(6分)

答：将带电设备设置必要的防护，要求保证防护意外的接触、意外的接近，做到不可能接触;对于偶然带电的设备，应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路等措施;另外，要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时，应使用适当的个人防护用具。

2、用电安全的基本要素是什么?(6分)

答：电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准确的标志等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求，正常情况下的用电安全就可以得到保证。

3、岗位安全操作"一想、二查、三严"的具体内容是什么?(6分)

答：一想：当天生产中有哪些不安全因素，以及如何处置，做到把安全放在首位。 二查：查工作场所、机械设备、工具材料是否符合安全要求，有无隐患。查自已的操作是否会影响周围人的安全，以及防范措施是否妥当。三严：严格遵守安全制度，严格执行操作规程，严格遵守劳动纪律。

4、服务人员在合、切蓄电池应该注意哪些事项?(6分)

答：在合蓄电池之前，事先必须通知并严格确认，务必在得到所有作业人员的确认下才可合蓄电池。合蓄电池过程中，严格遵守必须先合接地闸刀、再合蓄电池闸刀，再合整流输出闸刀，切蓄电池时必须先切整流输出闸刀、再切蓄电池闸刀、再切接地闸刀程序。尤其在库内用辅助库用电源时必须先完成上述合闸程序，再送入库用辅助电源。

5、使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?(6分)

答：1)所有的导电部分必须有良好的绝缘、 (2)所有的导线必须是坚韧耐用的较胶皮线。在导线进入电机的壳体处，应用胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损。(3)电机进线应装有接地或接零的装置。 (4)在使用时，必须穿绝缘鞋;戴绝缘手套等防护用品。 (5)每次使用工具时，都必须严格检查。

6、发现接触网线及其部件损坏或在接触网上挂有线头，绳索等物时，应注意些什么?(10分)

答：发现接触网线及其部件损坏或在接触网上挂有线头，绳索等物时，均不得与之接触，要立即通知附近的接触网工或电力调度派人处理，在接触网检修人员到达以前，将该处加以防护，任何人员均应距已断导线接地处所十米以外，如接触网已断导线等侵入建筑接近限界危及行车安全时，则必须根据《铁路技术管理规程》的规定进行处理。