输煤车间冬季上煤应急预案

为保证输煤车间冬季暴雪、低温严寒天气锅炉上煤工作的正常进行，防止和减少突发事件可能产生的人身伤害、生产设施的破坏。保障本部门生产经营的安全有序进行，特制定本预案。
        一、成立车间应急领导小组
         
        二、暴雪、低温严寒可能造成的危害
        1、翻车机系统的液压装置可能工作失常，甚至不能翻车。
        2、因大风、暴雪造成火车停运，没有车皮。
        3、燃煤冰冻成块，堵塞下料口，上煤困难。
        4、煤场存煤冻层较厚，取煤困难。
        三、预防措施
        1、完善防寒防冻制度，定期检查执行情况。
        2、输煤栈桥的窗扇要求无变形，玻璃齐全，并且关闭严密。
        3、确保输煤系统的消防系统不因异常低温受到影响。
        4、及时投入相应管道的蒸汽伴热及输煤系统的暖气系统。
        5、损坏的门、窗要及时修复，对损坏的玻璃要及时联系补装。
        6、运行人员应严格执行巡回检查制度，发现设备系统缺陷或异常现象要及时报告，并联系检修人员处理
        7、暖气系统如有缺陷需停运，应做好防冻害措施，并加强巡检次数，保证设备安全。
          8、运行值班人员及部门管理人员要关心天气预报。根据天气情况做好相应部署及准备工作。
        9、大风或雨雪天气时，部门应急领导小组应安排足够的应急值班人员，备足抢修的物资和器材。
        10、天气恶劣时，运行班长接班后应及时向值长请示上煤指令。如果实际条件无法执行值长配煤指令时，要向值长说明原因。要严格执行值长调整后的配煤指令。
        11、天气恶劣时，各班的交班煤位不得低于85%，天气不好时班长要安排提前取煤。要将煤仓煤位随时保持在70%以上。不得等到煤位低时再取煤。
        12、取煤时发现冻层较厚时，应用推土机松动后方可取煤。
        13、取煤作业时，如果雨雪较大时，应尽可能的取用厂内煤场的煤堆。防止将过多的雨雪带入筒仓而引起棚煤。
        14、因煤过湿过粘，极易造成各落煤斗堵塞，当班人员应及时清理各落煤斗。
        15、气温异常降低，对安全生产未造成影响，应迅速组织检查防低温措施落实的情况，关严门窗，保证暖气系统正常运行。消除事故隐患，做好事故预想。
        四、应急处置
        1、当缷煤、上煤出现困难时，应急领导小组应立即组织部门力量（或向上级申请支援）赶赴现场进行处理,使损失降到最低限。遵循保人身、保设备的原则，应避免重大设备损坏事故。故障抢修时避免人员发生冻伤。
        2、当两台翻车设备均故障而无法翻车时，联系人工卸煤，同时启动二段皮带和叶轮给煤机回煤系统。
        3、当筒仓无法配煤或筒仓无煤时，立即启动9段刮板链条给煤机进行上煤。