| 化工管道的颜色 序号 介质名称 涂色 管道注字 名称 注字颜色 序号 介质名称 涂色 管道注字 名称 注字 颜色 1 工业水 绿 上水 白 24 仪表用空气 深蓝 仪表空气 白 2 井水 绿 井水 白 25 氧气 天蓝 氧气 黑 3 生活水 绿 生活水 白 26 氢气 深绿 氢气 红 4 过滤水 绿 过滤水 白 27 氮(低压气) 黄 低压氮 黑 5 循环上水 绿 循环上水 白 28 氮(高压气) 黄 高压氮 黑 6 循环下水 绿 循环回水 白 29 仪表用氮 黄 仪表用氮 黑 7 软化水 绿 软化水 白 30 二氧化氮 黑 二氧化氮 黄 8 清静下水 绿 净化水 白 31 真空 白 真空 天蓝 9 热循环回水(上) 暗红 热水(上) 白 32 氨气 黄 氨 黑 10 热循环回水 暗红 热水(回) 白 33 液氨 黄 液氨 黑 11 消防水 绿 消防水 红 34 氨水 黄 氨水 绿 12 消防泡沫 红 消防泡沫 白 35 氯气 草绿 氯气 白 13 冷冻水(上) 淡绿 冷冻水 红 36 液氨 草绿 纯氯 白 14 冷冻回水 淡绿 冷冻回水 红 37 纯碱 粉红 纯碱 白 15 冷冻盐水(上) | 淡绿 冷冻盐水(上) 红 38 烧碱 深蓝 烧碱 白 16 冷冻盐水(回) 淡绿 冷冻盐水(回) 红 39 盐碱 灰 盐酸 黄 17 低压蒸汽 红 低压蒸汽 白 40 硫酸 红 硫酸 白 18 中压蒸汽 红 中亚蒸汽 白 41 硝酸 管本色 硝酸 蓝 19 高压蒸汽 红 高压蒸汽 白 42 醋酸 管本色 醋酸 绿 20 过热蒸汽 暗红 过热蒸汽 白 43 煤气等可燃气体 紫 煤气(可燃气体) 白 21 蒸汽回水冷凝液 暗红 蒸汽冷凝液(回) 绿 44 可燃液体 银白 油类(可燃液体) 黑 22 废气的蒸汽冷凝液 暗红 蒸汽冷凝液(废) 黑 45 物料管道 红 按管道介质注字 黄 23 空气(压缩空气) 深蓝 压缩空气 白 注： ①对于采暖装置一律涂刷银漆，不注字。 ②通风管道（塑料管道除外）一律涂灰色。 ③对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时，均不涂色。 ④对于室外地沟的管道不涂色，但在阴井内接头处应按介质进行涂色。 ⑤对于保温涂沥青的防腐管道，均不涂色。 |
| --- | --- |