工作面增加刮板机框架的危险源辨识

一、框架装卸车及运输过程中的危险源辨识

1、框架装卸车及运输过程中，必须执行“手指口述”操作法，防止操作失误，导致发生伤人或运输事故;

2、框架装车时，必须保证框架捆绑牢固、可靠，防止发生框架移位，导致滑落伤人事故;

3、框架装车时，必须保证框架重心与平板车中心重合，防止框架重心不稳，导致运输过程中发生掉道事故和伤人事故;

4、框架运输过程中，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度，防止运输过程中，发生伤人事故;

5、框架运输过程中，联系信号必须完好，防止运输过程中，信号不清或失误导致运输事故和伤人事故;

6、框架运输过程中，跟车人员必须按措施要进行跟车，防止框架车突然发生意外，导致伤人事故;

7、框架卸车时，必须在顶板支护完好的地方进行卸车，防止卸车过程中，发生顶板伤人事故;

8、框架在机巷连续牵引车尾轮后运输时，必须安排专人在框架斜前方5m外地方跟车，且用超前支柱作为掩护，防止钢丝绳突然弹起或断开，导致伤人事故;

9、框架在机巷连续牵引车尾轮后运输时，禁止其他人员在绳道内行走和逗留，防止钢丝绳发生跳绳或断开，导致伤人事故;

二、框架安装过程中的危险源辨识

1、框架安装时，必须执行“手指口述”操作法，防止发生操作失误，导致伤人事故;

2、框架安装时，必须执行“敲帮问顶”制度，防止安装时，发生顶板和片帮伤人事故;

3、框架安装时，若发现煤壁有醒煤时，必须将醒煤清除，防止醒煤滑落，导致伤人事故;

4、支设单体支柱时，必须将单体支柱支设在可靠、牢固的地点，柱头必须与支架护帮板进行捆绑，防止发生支柱倒下，导致伤人事故;

5、框架安装时，必须执行“停送电管理”制度，防止误送电，导致刮板机突然运转伤人事故;

6、框架安装时，工器具必须完好，防止工器具发生损坏，导致伤人事故;

7、框架安装时，必须将电缆、水管等加以保护，防止电缆、水管发生断裂，导致设备事故和触电伤人事故;

8、框架安装时，穿链、拉链和接链人员必须配合默契，防止发生施工过程中导致伤人事故;

9、框架安装过程中，其他人员严禁在安装5m范围内作业和逗留，防止发生安装时伤人事故;

10、回撤单体支柱时，必须先“敲帮问顶”，防止发生顶板、片帮伤人事故;

11、回撤单体支柱时，必须进行远距离操作，防止发生顶板、片帮伤人事故;

12、回撤单体支柱时，必须进行远距离操作，防止发生支柱倒下伤人事故。