苯酚泄漏的安全知识

■刘 佳

前不久，浙江宁波高速公路交警指挥中心接到报警，称G15沈海高速公路宁海服务区内有一辆危化品运输槽罐车发生泄漏。经消防、公安、安监等多部门联合施救，5小时后险情被控制，未造成严重后果。

这辆槽罐车上装有30余吨苯酚，发生泄漏后，驾驶员初步推测是罐体底部脱焊，并第一时间采取堵漏措施。让人后怕的是，情急之下，他竟用手去堵罐体的缺口。

苯酚的危害

苯酚，无色或白色晶体，有特殊气味，在空气中及光线作用下会变为粉红色甚至红色，可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油，熔点40.6℃，沸点181.9℃。苯酚主要用于生产酚醛树脂、双酚A、己内酰胺、苯胺、烷基酚等，遇明火、高热可燃，对人的皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经和损害肝、肾功能。

急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等，误服可引起消化道灼伤，眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收引起中毒，表现为心律失常、休克、代谢性酸中毒、肾损害等，甚至引起急性肾功能衰竭。

慢性中毒：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，可致皮炎。严重者可引起蛋白尿。

作业安全措施

操作人员必须经专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能和应急处置知识。工作场所应严加密闭，提供充分的局部排风，提供安全的淋浴和洗眼设备，现场禁止吸烟、进食和饮水。作业人员要戴化学安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴防护手套，可能接触粉尘时，应佩戴自吸过滤式防尘口罩。

操作安全：生产区域严禁明火和可能产生明火、火花的作业。进行检修时，作业人员应携带苯酚检测仪和正压自给式空气呼吸器。生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水必须收入应急池，经处理合格后才可排放。

储存安全：苯酚应储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，温度不超过35℃，相对湿度不超过80%。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，储存区应备有合适的材料收容泄漏物。苯酚储存区应设围堰，地面应进行防渗透处理，并配备倒装罐或储液池。定期检查储罐、槽车、阀门和泵等，防止泄漏。

运输安全：运输车辆应有危险货物运输标志，安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。运输前，应先检查包装容器是否完整、密封。运输过程中，要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与酸类、氧化剂、碱类、食用化学品混运，注意防暴晒、雨淋、高温。

中毒急救措施

吸入：应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，应给氧;如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，及时就医。

食入：应立即饮植物油15～30毫升，催吐并及时就医。

皮肤接触：应立即脱去被污染的衣物，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精的混合液 (比例为7∶3)抹洗，然后用水彻底清洗，或用大量流动清水冲洗至少15分钟，及时就医。

眼睛接触：应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，及时就医。

泄漏应急处置

应隔离泄漏污染区，限制人员出入，消除所有点火源。应急处理人员应戴防尘口罩，穿防毒服。要尽可能切断泄漏源，可用塑料布覆盖泄漏物，减少飞散，勿使水进入包装容器内。可用洁净的铲子收集泄漏物，置于干净、干燥、盖子较松的容器中，将容器移离泄漏区待处置。

固体泄漏隔离距离至少为25米。如大量泄漏，则应加大下风向的疏散距离。消防人员必须戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火，可使用雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳灭火。