化工裝置安全知识考试题

单位：　　   　    姓名：            得分：

#### 選擇題: 70%

利用固體粒子於流體中沈降速度差異，來分離固體的操作是　(A) 類析　(B) 磁分　(C) 篩分　(D) 浮選。

接上題，利用固體在水中表面極性的不同而將固體物料分離的操作為何？

恆壓過濾的缺點是　(A) 濾餅厚度不均勻　(B) 初期濾液混濁　(C) 過濾面積較大　(D) 濾液洗滌較容易。

利用固體粒子在氣流中產生的離心力，將固體粒子與氣體分離的裝置為　(A) 離心濾機　(B) 靜電集塵器　(C) 旋風分離器　(D) 真空濾機。

下列關於間隔板洗滌操作的敘述，何者為非？　(A) 洗滌液從框上的通孔流至框內　(B) 洗滌液最後從不洗板排出　(C) 可洗板上的排液閥應該關閉　(D) 可獲得較佳的洗滌效果。

固體在流體中沈降，當達終端速度時，固體所受的三個力：重力()、浮力()及阻力()三者的關係為何？　(A) 　(B) 　(C) 　(D) 。

水力類析適用於　(A)固體與固體的分離　(B)固體與氣體的分離　(C)固體與液體的分離　(D)液體與液體的分離。。

離心機造成的離心力之大小與　(A) 液體密度成反比　(B) 與轉速的平方成正比　(C) 與半徑大小成反比　(D) 與半徑大小的平方成反比。

利用一種多孔性的介質，將懸浮性溶液中的固體阻擋於介質前，而容許液體通過，使固體與液體分離的操作稱為：　(A) 瀝取　(B) 乾燥　(C) 篩析　(D) 過濾。

下列關於壓濾機的操作的敘述，何項正確？　(A) 恆速過濾的濾液流率在過濾過程會漸漸減少　(B) 恆速過濾在過濾過程要漸漸提高壓力　(C) 兩段式操作是先以恆速過濾一段時間後，再採恆壓過濾　(D) 恆壓過濾的過濾過程濾餅的厚度不會增加。

下列何項混合物無法以離心分離器分離？　(A) 油與水的乳化　(B) 含懸浮砂粒的固體－水混合物　(C) 低濃度的糖水　(D) 不互溶的兩有機液體混合液。

欲從氣流中去除粒徑約50m的固體顆粒，以下列那一種除塵裝置最經濟？　(A) 旋風分離器　(B) 洗氣器　(C) 袋濾器　(D) 靜電集塵器。

廣用於礦物分離之選礦作業為：　(A) 篩選　(B) 浮選　(C) 磁分　(D) 類析。

雙錐類析器分離礦石物料後，沈落在錐底的物料為何？　(A) 粗而質重的顆粒　(B) 粗而質輕的顆粒　(C) 細而質輕的顆粒　(D) 以上皆非。

以管式離心機分離液體混合物，則於近筒壁處移走的液體為　(A) 密度大者　(B) 密度小者　(C) 黏度大者　(D) 黏度小者。

靜電集塵器的放電極為何？　(A) 有集塵作用的正極　(B) 有集塵作用的負極　(C) 有電離作用的正極　(D) 有電離作用的負極。

以板框過濾機過濾時，濾液是從何處流出來的？　(A) 每一塊板　(B) 頭尾兩塊板　(C) 每一塊框　(D) 頭尾兩塊框。

接上題，過濾後的濾餅是停留在何處？

過濾操作中洗滌的目的為何？　(A) 洗去濾餅中的不溶性固體　(B) 洗去濾餅中附著的母液　(C) 使濾餅容易與濾布剝離　(D) 減少過濾阻力

過濾助劑須具備何種性質？　(A) 多孔性或纖維狀　(B) 細顆粒　(C) 密度小　(D) 大的表面極性。

固體於流體中作沈降運動時，沈降速度與何者成反比？　(A) 固體粒徑　(B) 固體密度　(C) 固體與流體密度的差　(D) 液體粘度。

在離心裝置中，離心力與圓周速率之：　(A) 一次方成反比　(B) 一次方成正比　(C) 二次方成反比　(D) 二次方成正比。

能同時去除空氣中的微小塵粒及可溶性廢氣的集塵裝置為何者？　(A) 旋風分離器　(B) 真空濾機　(C) 袋濾器　(D)細腰洗氣器。

葉濾機的過濾原理與下列何者最相似？　(A) 重心式濾機　(B) 板框濾機　(C) 離心濾機　(D) 真空濾機。

用於火力發電廠的集塵設備，有最佳的除塵效果的裝置是　(A) 旋風分離器　(B) 靜電集塵器　(C) 袋濾器　(D) 濕式滌氣器。

下列何項機械分離裝置不適合用於固－氣分離？　(A) 靜電集塵器　(B) 浮選器　(C) 袋濾器　(D) 旋風分離器。

下列操作，何者不適合固體與固體混合物的分離？　(A) 篩選　(B) 浮選　(C) 類析　(D) 集塵。

下列何者不屬於水力類析裝置？　(A) 耙式類析器　(B) 雙錐類析器　(C) 水力類析器　(D) 風析器。

下列何者不是真空濾機的特點？　(A) 過濾壓差很大　(B) 連續式作業　(C) 適合大量濾漿的過濾　(D) 適合含固體濃度高的濾漿。

工業上過濾潤滑油、油脂等高粘性液體，以下列何種過濾裝置最經濟有效？　(A) 砂濾機　(B) 板框濾機　(C) 旋轉桶濾機　(D) 離心濾機。

〔背面有題目〕

真空濾機多是以濾鼓浸於濾漿中過濾，在何處抽真空？　(A) 濾鼓外　(B) 濾鼓內　(C) 濾鼓的內外兩側　(D) 濾漿中。

沈積過程，漿液中各層的變化之敘述，何項正確？　(A) 澄清液層漸漸增多　(B) 壓縮脫水層漸漸減少　(C) 最初僅剩澄清液層與壓縮脫水層兩層　(D) 最後漿體中固體與液體完全均勻分散

粒徑0.10mm的粉末在水中的沉降速度，是粒徑0.050mm的粉末的多少倍？假設兩者皆為圓球狀。（A）2（B）4（C）16（D）64

粒徑0.20mm的鋼珠(比重9.)在水中的沉降速度，為等粒徑的錫珠(比重5)的多少倍？（A）1.0（B）1.8（C）2（D）4 倍

羅特振動篩在篩網上的三角木塊間放置小橡皮球的目的是（A）控制進料速度（B）控制出料速度（C）提高篩選效率（D）研磨粗顆粒變細

#### 問答題: 20%

- 繪簡圖說明奧力否濾機的過濾操作？

- 說明靜電集塵器的集塵原理和作用。

#### 計算題: 10%

1一落球黏度計，使用直徑2mm的金屬球，金屬密度6.0 ，於某液體中沈降200cm須時20秒，液體密度1.5，則此液體的黏度為多少cP？

### 答案卷:

#### 選擇題: 2%

- (a)

- (d)

- (B)

- (c)

- (A)

- (A)

- (a)

- (B)

- (D)

- (c)

- (C)

- (A)

- (B)

- (A)

- (a)

- (D)

- (C)

- c

- (B)

- (A)

- (d)

- (D)

- (d)

- (B)

- (B)

- (B)

- (D)

- (D)

- (A)

- (B)

- b

- a

33 C

34  C

35  C

#### 問答題: 1%

- 奧立否濾機的構造如圖(4)所示，主體是一水平安置的濾桶。濾桶的表面為金屬網，包覆濾布。濾桶內側的周邊被區隔成十數段，各段均有導管通到軸心處，與一分配頭連接，並經分配頭與真空泵接通。
濾桶的下半部浸在濾漿池中，受桶內真空吸引，濾液流入桶內，濾餅則形成於桶外的濾布表面。濾桶以0.3～3rpm的轉速緩慢轉動，每轉一周，濾桶表面的每一部份依序進行過濾、洗滌、脫水及卸餅作業，完成一次過濾循環。

　　　　　　圖(4)　 旋轉桶濾機(奧立否濾機)

- 連續式增稠器的構造如圖(2)所示，主體為一大型圓桶，底部稍向中心傾斜，桶內設有一緩慢旋轉的耙。操作時，懸浮液由中央處緩慢注入，固體顆粒受重力吸引沉降至桶底成稠厚漿體，被耙掃向中央從底部的閥排出。澄清液則由上方溢流移走。
連續式增稠器的處理能力大，是最常使用的增稠裝置。

　　　　　　　　　 圖(2)　連續式增稠器

#### 計算題: 2%