各种高压气体钢瓶的类别性质与颜色标志

①在钢瓶肩部，用钢印打出下述标记、制造厂、制造日期、气瓶型号、工作压力 、气
压试验压力、气压试验日期及下次送验日期、气体容积、气瓶重量。

②为了避免各种钢瓶使用时发生混淆，常将钢瓶上漆上不同颜色，写明瓶内气体名称。

各种高压气体钢瓶标志

| 气体类别 | 性质 | 瓶身颜色 | 字 样 | 标字颜色 | 腰带颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | 易燃 | 深绿 | 氢 | 红 | 红 |
| 氧气 | 助燃 | 天蓝 | 氧 | 黑 | - |
| 氮气 | 不燃 | 黑 | 氮 | 黄 | 棕 |
| 压缩空气 | 不燃 | 黑 | 压缩空气 | 白 | - |
| 氨 | 有毒 | 黄 | 氨 | 黑 | - |
| 二氧化碳 | 不燃 | 黑 | 二氧化碳 | 黄 | 黄 |
| 氦气 | 不燃 | 棕 | 氦 | 白 | - |
| 氯气 | 有毒 | 草绿 | 氯 | 白 | - |
| 乙炔气 | 易燃 | 白 | 乙炔气 | 红 | - |