# 附件1

## 劳动防护用品选择程序

# 附件2

## 呼吸器和护听器的选用

| 危害因素 | 分类 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 一般粉尘，如煤尘、水泥尘、木粉尘你、云母尘、滑石尘及其他粉尘。 | 过滤效率至少满足《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》（GB2626）规定的KN90级别的防颗粒物呼吸器 |
|  | 石棉 | 可更换式防颗粒物半面罩或全面罩，过滤效率至少满足GB2626规定的 KN95级别的防颗粒物呼吸器 |
|  | 矽尘、金属粉尘（如铅尘、镉尘）、砷尘、烟（如焊接烟、铸造烟） | 过滤效率至少满足GB2626规定的 KN95级别的防颗粒物呼吸器 |
|  | 放射性颗粒物 | 过滤效率至少满足GB2626 规定的KN100级别的防颗粒物呼吸器 |
|  | 致癌性油性颗粒物（如焦炉烟、沥青烟等） | 过滤效率至少满足GB2626规定的 KP95级别的防颗粒物呼吸器 |
| 化学物质 | 窒息气体 | 隔绝式正压呼吸器 |
|  | 无机气体、有机蒸气 | 防毒面具 面罩类型： 工作场所毒物浓度超标不大于10倍，使用送风或自吸过滤半面罩；工作场所毒物浓度超标不大于100倍，使用送风或自吸过滤全面罩；工作场所毒物浓度超标大于100倍，使用隔绝式或送风过滤式全面罩 |
|  | 酸、碱性溶液、蒸气 | 防酸碱面罩、防酸碱手套、防酸碱服、防酸碱鞋 |
| 噪声 | 劳动者暴露于工作场所 80dB≤LEX,8h＜85 dB的 | 用人单位应根据劳动者需求为其配备适用的护听器 |
|  | 劳动者暴露于工作场所 LEX,8h≥85dB的 | 用人单位应为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用。劳动者暴露于工作场所LEX,8h为85～95dB的应选用护听器SNR为17～34dB的耳塞或耳罩；劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥95dB的应选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩，耳塞和耳罩组合使用时的声衰减值，可按二者中较高的声衰减值增加5dB估算 |

# 附件3

## 高毒物品目录中确定人类致癌物质

| 序号 | 毒物名称 | 英文名称 | MAC (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | benzene | - | 6 |
| 2 | 甲醛 | formaldehyde | 0.5 | - |
| 3 | 铬及其化合物（三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐） | chromic and compounds（chromium trioxide,chromate,dichromate） | - | 0.05 |
| 4 | 氯乙烯 | vinyl chloride | - | 10 |
| 5 | 焦炉逸散物 | coke oven emissions | - | 0.1 |
| 6 | 镍与难溶性镍化合物 | nickel and insoluble compounds | - | 1 |
| 7 | 可溶性镍化合物 | soluble nickel compounds | - | 0.5 |
| 8 | 铍及其化合物 | beryllium and compounds | - | 0.0005 |
| 9 | 砷及其无机化合物 | arsenic and inorganic compounds | - | 0.01 |
| 10 | 砷化（三）氢；胂 | arsine | 0.03 | - |
| 11 | （四）羰基镍 | nickel carbonyli | 0.002 | - |
| 12 | 氯甲基醚 | chloromethyl methyl ether | 0.005 | - |
| 13 | 镉及其化合物 | cadmium and compounds | - | 0.01 |
| 14 | 石棉总尘/纤维 | asbestos | - | 0.8 0.8f/ml |

注：根据最新发布的《高毒物品目录》和确定人类致癌物质随时调整。

# 附件 4

## 用人单位劳动防护用品配备标准

| 岗位/工种 | 作业者数量 | 危险、有害因素类别 | 危险、有害因素浓度/强度 | 配备的防护用品种类 | 防护用品 型号/级别 | 防护用品发放周期 | 呼吸器过滤元件更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件5

## 劳动防护用品发放登记表

单位/车间：

| 序号 | 岗位/工种 | 员工姓名 | 防护用品名称 | 型号 | 数量 | 领用人签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发放人：       日期：  年   月   日

# Text boxes

实施作业

否

定性分析

选择符合标准的防护用品

采取工程措施并确认能否完全消除危害

能

否

否

是

符合标准

不符合标准

确定识别范围

佩戴劳动防护用品

劳动防护用品操作、使用培训

购置劳动防护用品

是否符合国家或行业标准要求求

根据伤害部位选择相应防护用品

是

是否对人体造成伤害及其危害程度

可能产生的危险、有害因素是否已知